ООО «НПП «Инженер» www. ingenercheb.ru e-mail: ingenercheb@ya.ru Россия, Чувашская Республика 428022 г.Чебоксары, ул.Декабристов,33 а Тел. факс:(8352) 28-06-06 Заказчик: Мэрия городского округа Тольятти Место разработки: г. Тольятти, Автозаводский район ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ: РЕВОЛЮЦИОННАЯ, ДЗЕРЖИНСКОГО, ЮБИЛЕЙНАЯ, СПОРТИВНАЯ ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ (текстовая часть) Том I Шифр: МК № 545-ДГ/5.1 Генеральный директор Л. И. Токмолаева Главный архитектор проекта Е. Г. Меньшиков Главный инженер проекта Е. И. Николаев Инв. № г. Чебоксары, 2011

Проектная документация  разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Главный архитектор проекта                                                  Е. Г. Меньшиков

Главный инженер проекта                                                       Е. И. Николаев

Свидетельство № 0137 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано Некоммерческим партнерством «Объединение нижегородских проектировщиков» 28.04.2010 г. № СРО-П-022-03092009

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, №0064.01-2010-2127317852-И-027, выдано Некоммерческим партнерством «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» 23.08.2010 г.

ООО «Научно-производственное предприятие «Инженер».

Права ООО «НПП «Инженер» защищены действующим законодательством Российской Федерации об авторском праве.

Документация может быть использована при строительстве и эксплуатации только данного объекта. Внесение в документацию изменений, дополнений, переработка, воспроизведение, распространение, публичный показ производятся исключительно с согласия ООО «НПП «Инженер».

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая часть | 6 |
| 1.1. | Состав авторского коллектива | 6 |
| 1.2. | Состав проекта | 6 |
| 2. | Пояснительная записка | 7 |
| 2.1. | Общие положения | 7 |
| 2.2. | Природно-климатические условия | 8 |
| 3. | Обоснование планировочной организации территории в соответствии с градостроительным регламентом | 10 |
| 4. | Характеристика территории разработки проекта | 12 |
| 4.1. | Общие положения | 12 |
| 4.2. | Сводная таблица существующего жилого фонда | 13 |
| 4.3 | Сводная таблица существующего жилого фонда с учетом строящихся домов | 14 |
| 4.4. | Сводная таблица существующего нежилого фонда | 15 |
| 4.5. | Сводная таблица проектируемого нежилого фонда | 18 |
| 4.6 4.7 4.8 | Объекты культурно-бытового обслуживания Учреждения здравоохранения Учреждения образования | 21 21 21 |
| 4.9. | Интенсивность использования территории занятой, многоквартирной застройкой | 22 |
| 5. | План организации рельефа и красные линии | 22 |
| 6. | Определение площадей земельных участков под многоквартирными домами | 33 |
| 7. | Расчет численности и плотности населения территории | 34 |
| 7.1. | Расчет максимальной плотности и численности населения территории | 34 |
| 7.2. | Расчет фактической плотности и численности населения, проживающего в многоквартирных домах | 35 |
| 8. | Расчет предприятий культурно-бытового обслуживания микрорайона на существующий жилой фонд | 37 |
| 9. | Характеристики зон планируемого размещения объектов капитального строительства. | 39 |
| 10. | Благоустройство | 40 |
| 10.1. | Благоустройство и озеленение | 40 |
| 10.2 | Проект Парка Победы | 41 |
| 11. | Инженерное оборудование | 55 |
| 11.1 | Водоснабжение | 55 |
| 11.2 | Водоотведение | 55 |
| 11.3 | Электроснабжения | 56 |
| 11.4 | Теплоснабжение | 58 |
| 11.5 | Связь | 58 |
| 11.6 | Инженерная защита и подготовка территории | 58 |
| 12. | Транспорт и улично-дорожная сеть | 59 |
| 12.1. | Общая часть | 59 |
| 12.2. | Городской транспорт, улицы и дороги | 59 |
| 12.3. | Расчет потребности в местах для парковки и постоянного хранения автомобилей | 60 |
| 12.4 | Расчет потребности парковочных мест для многофункционального центра по улице Фрунзе и Ленинскому проспекту | 62 |
| 13. | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 62 |
| 14. | Регулирование микроклимата | 62 |
| 15. | Противопожарные мероприятия | 63 |
| 16. | Рекомендации по охране окружающей среды | 63 |
| 16.1. | Общая часть | 63 |
| 16.2. | Характеристика источников выбросов, загрязняющих веществ в атмосферу | 63 |
| 16.3. | Комплекс мероприятий по уменьшению загрязняющих выбросов в атмосферу | 64 |
| 16.4. | Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения | 64 |
| 16.5. | Охрана почвы и растительности | 65 |
| 16.6. | Защита от шума, вибрации, электрических и магнитных полей, излучений и облучений | 65 |
| 16.7. | Природоохранные мероприятия | 65 |
| 17. | Очистка территории и сбор твердых и пищевых отходов | 66 |
| 17.1. | Общая часть | 66 |
| 17.2. | Уборка жилых и общественных территорий | 67 |
| 17.3. | Ответственность за санитарное содержание территорий населенных мест | 67 |
| 18. | Охрана памятников истории и культуры | 68 |
| 19. | Основные технико-экономические показатели проекта планировки | 68 |
| 20. | Проект межевания территории | 71 |
| 20.1. | Общие положения | 71 |
| 20.2. | Формирование проектных границ земельных участков | 77 |
| 20.3. | Обоснование принятых решений по проекту межевания | 80 |
| 21. | Основные технико-экономические показатели проекта межевания | 81 |
|  | Приложения |  |
|  | Постановление мэрии городского округа Тольятти от 09.09.2010г. №2454-п/1 |  |
|  | Задание на разработку градостроительной документации от 06.07.2011 г. |  |
|  | Свидетельство № 0137 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 28.04.2010 г. № СРО-П-022-03092009 |  |
|  | Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 23.08.2010 г. № 0064.01-2010-2127317852-И-027 |  |
|  | Кадастровые планы территории (выписки из государственного кадастра недвижимости) |  |
|  | Графическая часть |  |
| 1 | План современного использования территории (опорный план) |  |
| 2 | План красных линий (основной чертеж) |  |
| 3 | Схема красных линий и разбивочный чертеж красных линий |  |
| 4 | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта |  |
| 5 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории |  |
| 6 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений |  |
| 7 | Схема границ территорий объектов культурного наследия и зон с особыми условиями использования территории |  |
| 8 | Проект межевания территории |  |

1. Общая часть

1.1 Состав авторского коллектива

| Должность | Фамилия, инициалы |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Меньшиков Е. Г. |
| Главный инженер проекта | Николаев Е. И. |
| Начальник отдела | Немова Л. Г. |
| Специалист | Григорьева О. Н. |
| Специалист | Ришко Н.А. |

1.2 Состав проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| МК № 545-дг/5.1 – ОПЗ | Текстовая часть |  |
| МК № 545-дг/5.1 – ППТ | Графическая часть |  |

2. Пояснительная записка

2.1. Общие положения

Проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Революционная, Дзержинского, Юбилейная, Спортивная г.о.Тольятти , разработаны ООО «НПП «Инженер» в соответствии с муниципальным контрактом № 545-дг/5.1 от 06.07.2011 г. и заданием на разработку градостроительной документации, утвержденным руководителем департамента градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти от 06.07.2011 г.

Проект планировки территории разработан в целях обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения выполнения положений о территориальном планировании содержащихся в генеральном плане городского округа Тольятти и плана реализации генерального плана, выделения элементов планировочной структуры территории проектирования, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения  объектов капитального строительства с выделением территорий объектов федерального, регионального и местного значения, установления границ земельных участков.

Проект межевания территории выполнен в целях формирования земельных участков под многоквартирными  домами и другими объектами капитального строительства.

Работы по разработке проектов планировки и межевания территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

2. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

3. Закон Самарской области от 12.07.2006 г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;

4. СНиП 11-04-2003 (в части не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ);

5. СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»;

6. Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области, утвержденные приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области;

7. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

8. Генеральный план городского округа Тольятти, утвержденный 09.07.2004г.;

9. Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные, Решением Думы городского округа Тольятти Самарской области от 24 декабря 2008г. № 1059 с изменениями.

2.2. Природно-климатические условия

Рельеф городской территории определяется нахождением города в Среднем Заволжье (часть Русской равнины). Согласно тектонической схеме Тольятти находится в пределах Ставропольской депрессии, по структурно-тектоническому признаку в соответствии со схемой регионального инженерно-геологического районирования Русской платформы рассматриваемая территория входит в пределы Уральской антеклизы.

Тольятти расположен в среднем течении реки Волги на её левом берегу в 70км вверх по течению от Самары. Город располагается в пределах степного плато, на левом берегу Куйбышевского водохранилища к северу от Самарской Луки на территории с координатами 53°28’ (полуостров Копылова) — 53°35’ (промзона Автозаводского района) северной широты (около 17,5км) и 49°12’ (промзона Автозаводского района) — 49°54’ (микрорайон Поволжский) восточной долготы (около 39км). Общая протяжённость границ города — 149км.

Южная граница города примыкает к приплотинному участку Куйбышевского водохранилища. К северу и западу от города расположены сельскохозяйственные поля. К востоку, а также в центре города находятся лесные массивы. На противоположном берегу Волги находятся город Жигулёвск и Жигулёвские горы.

Город расположен непосредственно на границе трёх физико-географических районов: Самарской Луки, Мелекесского низменного Заволжья и лесостепного Заволжья, весьма различных между собой по рельефу, флоре, фауне, ведению хозяйства и т. д. Однако все районы в значительной части попадают в зону влияния такого крупного города как Тольятти.

Все три административных района города вытянуты вдоль течения Волги на протяжении 40км. Расстояние между Центральным и Комсомольским районами 5-7км, между Центральным и Автозаводским — около 3-х км. Районы города разделены между собой лесными массивами. По площади районы города мало отличаются друг от друга: на Автозаводский район приходится 36 % городской территории, на Центральный и Комсомольский по 32 %.

Природные условия характеризуются следующими данными: климат района – умеренно-континентальный  с жарким летом и холодной зимой, однако он заметно смягчается Куйбышевским водохранилищем. Согласно СНиП 23. 01-99 «Строительная климатология» городской округ расположен в подрайоне II В. По территориальным строительным нормам г.о.Тольятти находится в III климатическом районе Самарской области в устойчиво сухой зоне влажности.

В холодный период года (XI-III месяцы) в районе преобладают ветры северного, южного и юго-западного направлений. В теплый период (IV-X месяцы) – ветры юго-западного и северного направлений.

Среднегодовая температура воздуха составляет +5,1ºС. Наиболее холодный месяц январь. Средняя месячная температура (-13-13,5ºС). Самый абсолютный минимум температуры воздуха −43,4 °C (зафиксирован 1 января 1979г).

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца (июль) – (+26,6ºС). Абсолютный максимум температуры зафиксирован 2 августа 2010г. и равнялся +40,5°C. Количество солнечных часов (дней) в году — 2113 часов (285 дней).

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС к отрицательным значениям приходится на первую декаду ноября. Переход среднесуточной температуры через 0ºС к положительным значениям приходится на третью декаду марта.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 81%, наиболее теплого – 66%.

Устойчивый покров образуется в третьей декаде ноября. Сходит снежный покров в первой декаде апреля. Нормативная глубина сезонного промерзания суглинка 160м., песка -190см.

Роза ветров характеризуется следующим образом: в холодный период года преобладают ветра южного и юго-западного направления, в тёплый — западного и северо-западного. Среднегодовая скорость ветра около 3,9 м/с. Среднемесячные скорости ветра изменяются от 3,2-3,5 м/с (июнь — август месяцы) до 4,6 м/с (октябрь месяц). Среднегодовая повторяемость штилей составляет 13 %, ветров до 1 м/сек. — 27 %, а повторяемость ветров в 7 м/с и выше составляет 5 %.

В гидрогеологическом отношении территория характеризуется наличием основного водоносного горизонта, сложенного водонасыщенными глинисто-песчаными породами, который пополняется за счёт фильтрации с поверхности, а также обратной фильтрации из Куйбышевского водохранилища. Глубина залегания грунтовых вод в рассматриваемом районе составляет 15-35м.

В геологическом плане, рассматриваемая территория расположена на поверхности IV (Хазарской) и V (Бакинской) надпойменной аккумулятивной террасы левобережья реки Волги.

Террасы сложены древнеаллювиальными отложениями, перекрытыми современными речными супесями, суглинками и глинистыми отложениями. Равнинный рельеф террас, рыхлый песчано-глинистый состав пород и наибольшая высота над уровнем р. Волга обусловили ослабленный эрозионный размыв и поверхностный смыв. Территория является естественно и техногенно подтопляемой. Особых геологических, гидрологических и метеорологических явлений не наблюдается.

3. Обоснование планировочной организации территории

в соответствии с градостроительным регламентом

Сложившаяся планировочная структура проектируемой территории определилась существующей нарезкой улиц и характеризуется квартальной застройкой селитебных территорий.

В соответствии с правилами землепользования и застройки города Тольятти, утвержденными решением Совета депутатов городского округа Тольятти от  24 декабря 2008 г. № 1059 (с изм. от 21.07.2010 г.), в Линейном центре, ограниченном улицами Революционная, Дзержинского, Юбилейная, Спортивная, выделены следующие территориальные зоны:

- Ц-1. Центральная общественно-деловая зона;

##### - Ц-2. Общественно-деловая зона районного (в городе) значения;

##### - Ц-3С. Зона объектов спортивно-зрелищного назначения;

##### - Р-1. Зона озелененных территорий общественного пользования (парки, бульвары, набережные).

Генеральным планом г. Тольятти, утвержденным решением Тольяттинской городской Думы № 1190 от 09.07.2004, определены основные площадки строительства на планируемый срок (без резервов). Проектируемая территории (как часть) относится:

- площадка № 6. Развитие предусматривается на I очередь строительства.

Линейный центр Автозаводского района. На территории предусмотрено размещение комплексной застройки: многоквартирной многоэтажной жилой застройки (4-16 этажей) и общественно-деловой зоны.

Для каждой из зон установлен правовой режим использования земельных участков через систему градостроительных регламентов, регулирующих землепользование и параметры застройки в границах этих участков.

Данное зонирование учитывает сложившуюся застройку только на части проектируемой территории, ограниченной улицами Революционная, Дзержинского, Юбилейная, Спортивная и не препятствует разработке планируемых изменений этой застройки в соответствии с проектом планировки территории на расчетный период до 2025 года.

Линейный центр

4. Характеристика территории разработки проекта

4.1. Общие положения

Проектируемая территория, ограниченная улицами Революционная, Дзержинского, Юбилейная, Спортивная, расположена в юго-западной части г.о. Тольятти, имеет в плане очертания прямоугольник, вытянутый с севера на юг, и ограниченный следующими улицами: с севера – ул. Дзержинского, с востока – ул. Юбилейная, с юга – ул. Спортивная, с запада – ул. Революционная.

Это самый молодой, самый крупный и наиболее развитый во всех отношениях район города. Он  был выполнен проектировщиками на крупномасштабной сетке, широкие проспекты которой были сориентированы на водохранилище. Генеральный план “нового” города был задуман как бы «с высоты птичьего полёта», без учёта  сомасштабности восприятия среды человеком. Застройка в Автозаводском районе преимущественно многоэтажная, малоэтажная застройка отсутствует.

Транспортная инфраструктура Автозаводского района представлена прямоугольной сеткой магистралей с достаточно большим шагом (0,8-1км.), заложенной генеральным планом. Технические параметры магистралей предусмотрели значительную ширину их в красных линиях (60-120м.). В настоящее время красные линии претерпевают изменения и застраиваются коммунальными и общественными зданиями.

Часть проектируемой территории, занятая многоэтажной жилой застройкой (территориальная зона – Ц2), застраивалась преимущественно в период с 1970г. по 2011г.

На этой части проектируемой территории располагаются два жилых комплекса – 4  этажа; три 9-12 – этажных  комплексных общежития ОАО «АвтоВАЗ», три строящихся жилых 16 этажных дома, гостиница «Юбилейная».

Другая часть проектируемой территории – общественно-деловая зона – один  из крупнейших торговых центров города и сети мест общественного питания (бары, кафе), место скопления молодежи. Кроме того, здесь же расположен Дворец культуры и техники  ВАЗа,  административные здания, объекты социального и культурно-бытового обслуживания: к/т «Сатурн», магазин «Универсам», ООО «Инвест-Гарант», административно-торговый комплекс ЗАО ПКФ «МПЛ-10», крытый рынок «Цветы», ОАО «Дом Мод»,  ДК ООО «АвтоВАЗ», Дворец бракосочетания, Парк культуры и отдыха «Победа», Дворец спорта «Волгарь», культовые сооружения: «Спасо-Преображенский Собор», храм в честь Иоанна Крестителя, строящийся Православный институт им. Святителя Алексия, костел, Джума-Джами  мечеть, объекты инженерной инфраструктуры.

В соответствии с правилами землепользования и застройки города Тольятти, на проектируемой территории действуют следующие факторы ограничений и регулирования капитального строительства, создающие зоны с особыми условиями использования территории:

По требованиям охраны объектов культурного наследия:

- зона охраняемого городского ландшафта.

По требованиям санитарно-гигиенических и экологических ограничений:

- зона санитарной охраны источников водоснабжения.

4.2. Сводная таблица существующего жилого фонда

Таблица 1

| Адрес объекта | Год постройки | Износ, % | Этажность | Площадь застройки, м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 | Встроенно-пристроенные помещения, м2 | Удельный показатель земельной доли, У З. Д. | Нормативная площадь земельного участка многоквартирного дома, м2 | Площадь участка согласно данным ФГУП Ростехинвентаризации, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ул. Юбилейная |
| ж/д № 2 | 1970 | 24 | 4 | 6505.5 | 12059.1 | 1327.4 | 1.81 | 21826.97 | 20063 |
| ж/д № 4 | 1970 | 22 | 4 | 6138.1 | 12359.6 | 1698.8 | 1.81 | 22370.88 | 19388 |
| Итого: |  |  |  | 12643.6 | 24418.7 | 3026.2 |  | 44197.85 | 39451 |
| ул. Революционная |
| ж/д№3, к1 | 1970 | 37 | 12 | 3004.0 | 16409.8 | 1577.9 | 0.89 | 14604.72 | 24710 |
| ж/д№3, к2 | 1970 | 29 | 9 | 2103.7 | 8833.7 | 781.7 | 1.04 | 9187.05 |  |
| ж/д№3, к3 | 1970 | 30 | 2 | 3967.5 | - | - | - | - |  |
| ж/д№7, к1 | 1970 | 28 | 12 | 2784.4 | 16468.0 | 1233.5 | 0.89 | 14656.52 | 25150.9 |
| ж/д№7, к2 | 1970 | 27 | 9 | 2086.9 | 8770.1 | 1017.3 | 1.04 | 9120.90 |  |
| ж/д№7, к3 | 1970 | 24 | 2 | 3518.7 | - | - | - | - |  |
| ж/д№11, к1 | 1970 | 29 | 12 | 2875.5 | 15891.8 | 1694.0 | 0.89 | 14143.70 | 28267.3 |
| ж/д№11, к2 | 1970 | 29 | 9 | 2093.0 | 6107.7 | 4075.3 | 1.04 | 6352.01 |  |
| ж/д№11, к3 | 1970 | 29 | 2 | 4154.0 | - | - | - | - |  |
| Итого: |  |  |  | 26587.7 | 72481.1 | 10379.7 |  | 68064.9 | 78128.2 |
| Итого S Ж. Д. |  |  | 39231.3 | 96899.8 | 13405.9 |  | 112262.8 | 117579.2 |

4.3 Сводная таблица жилого фонда с учетом строящихся домов

Таблица 1.1

| Адрес объекта | Год постройки | Износ, % | Этажность | Площадь застройки, м2 | Общая площадь помещений, м2 | Встроенно-пристроенные помещения, м2 | Удельный показатель земельной доли, У З. Д. | Нормативная площадь земельного участка многоквартирного дома, м2 | Площадь участка согласно данным ФГУП Ростехинвентаризации, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого S Ж. = |  |  |  | 39231.3 | 96899.8 | 13405.9 |  | 112262.8 | 117579.2 |
| строящийся ж/д ул. Революционная д.31-Б | 2011 | 0 | 16 | 1294.0 | 16697.6 | - | 0.92 | 15361.79 | 10380 |
| строящийся ж/д ул. Революционная д.9 | 2011 | 0 | 16 | 1294.0 | 16697.6 | - | 0.92 | 15361.79 | 10565 |
| строящийся ж/д с блоком обслуживания ул. Революционная д.11 | 2011 | 0 | 16 | 1294.0 | 16697.6 | 104.1 | 0.92 | 15361.79 | 9599 |
| Итого S Ж. |  |  |  | 3882 | 50092.8 | 104.1 |  | 46085.37 | 30544 |
| Итого SЖ. |  |  |  | 43113.3 | 146992.6 | 13510 |  | 158348.2 | 148123.2 |

Средняя этажность территории:

96899.8/(48769.6/12+ 24418.7/4+23711.5/9)=7.57

Средняя этажность территории с учетом строящихся 16-этажных домов:

146992.6/(48769.6/12+ 24418.7/4+23711.5/9+50092.8/16)=9.23

4.4. Сводная таблица существующего нежилого фонда

Примечание 2: Анализ существующего нежилого фонда сделан для части рассматриваемой территории, ограниченной улицами Революционная, Дзержинского, Юбилейная, Спортивная, занятой общественно-деловой и спортивно-развлекательной застройками.

Таблица 2

| Адрес объекта | Год постройки | Износ здания, % | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 | Этажность | Площадь земельного участка, м2 | Принятая площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Революционная |
| Автостоянка, д.17-А | - | - | - | - | - | 1727.5 | 1727.5 |
| Автостоянка, д.17 | - | - | - | - | - | 2239.6 | 2239.6 |
| Автостоянка, (на перекрестке дорог ул. Революционная и ул. Свердлова) | - | - | - | - | 1 | 940.7 | 940.7 |
| Автостоянка, (ниже Революционной, д.79) | - | - | - | - | 1 | 12545.9 | 12545.9 |
| ОАО « ДОМ МОД» Муниципальное образование, Революционная, д.13 | 1982 | 18 | 2503.2 | 6126.9 | 4 | 7365 | 7365 |
| Административное здание, Революционная, д.11-А | 2007 | 5 | 108.4 | 87.4 | 1 | 262.4 | 262.4 |
| Административное здание, Революционная, д. 5-А | 1999 | 10 | 99.6 | 79.0 | 1 | 177.3 | 177.3 |
| «Хитон» торговый центр, Революционная, д. 5 | 1981 | 21 | 8121.5 | 10431.0 | 3 | 10619 | 10619 |
| Развлекательное заведение, Революционная, д. 5-Б | 1994 | 7 | 129.1 | 104.1 | 1 | 410.2 | 410.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Монументальная декоративно-скульптурная композиция «Транспорт» | - | - | - | - | - | 18602 | 18602 |
| Монументальная декоративно-скульптурная композиция «Транспорт» | - | - | - | - | - | 1649 | 1649 |
| Административное здание, Революционная, д. 81 | - | - | - | - | 1 | 27570 | 27570 |
| Кафе-бар GreenБлин, Революционная, д.7-А | 1999 | 10 | 194.3 | 170.5 | 1 | 365.9 | 365.9 |
| Культурно-развлекательный комплекс, Революционная , д. 9 | 1972 | 25 | 3004.0 | 4014.6 | 3 | 8660 | 8660 |
| Кафе-бар «Маэстро», Революционная, д. 9-А | - | - | - | - | 1 | 255.3 | 255.3 |
| Торговый центр «Город Цветов», Революционная, д. 15 | 2005 | 5 | 1608.3 | 1491.9 | 1 | 5512 | 5512 |
| Храм в честь Иоанна Крестителя, Революционная, д. 19, строение 1 «Спасо-Преображенский Собор», Революционная, д. 19 | 1994 2002 | 11 5 | 1066.6 1511.9 | 2115.6 2356.6 | 2 1 | 28830.5 | 28830.5 |
| Дворец Бракосочетания, Революционная, д. 25 | 1995 | 15 | 948.8 | 903.3 | 1 | 78547 | 78547 |
| Приморский бульвар |
| Дворец спорта «Волгарь», Приморский бульвар, д.37 | 1975 | 27 | 10169.4 | 25753.2 | 5 | 57671 | 57671 |
| ул. Юбилейная |
| Здание многофункционального назначения | - | - | - | - | - | 5840 | 5840 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Дворец Культуры и Техники, Юбилейная, 8 | 1987 2004 1988 | 13 13 13 | 6065.0 1454.9 307.0 | 22342.8 2795.2 302.4 | 9 1 1 | 7413 | 7413 |
| Гараж, Юбилейная, д. 2-А Торгово-деловой центр «Восточный дублер», Юбилейная, д.2-Б Торгово-деловой центр «Восточный дублер», Юбилейная, д.2-В | 1976 | 22 | 6008.5 | 12189.6 | 1 | 11552 | 11552 |
|  | 1999 | 5 | 1686.8 | 4374.6 | 3 |  |  |
|  | 2004 | 5 | 902.0 | 4161.6 | 10 |  |  |
| Административно-торговый центр «Юбилейный», Юбилейная, д.2-Г | 2007 | 5 | 1460.9 | 4582.9 | 3 | 1585 | 1585 |
| Гостиница «Юбилейная», Юбилейная, д. 6 | 1975 | 17 | 6219.5 | 22448.7 | 4 | 15887 | 15887 |
| АЗС ТНК, ООО «Рубикон», Юбилейная, д. 67-Б | - | - | - | - | 1 | 753 | 753 |
| Торгово-деловой комплекс «Вега», Юбилейная д.40 | 2004-2010 | 12-25 | 16883.9 | 50849.4 | 24 | 38187 | 38187 |
| Парк культуры и отдыха «Победа» | - | - | - | - | - | 174017 | 174017 |
| Спортивная площадка, | - | - | - | - | - | 12731 | 12731 |
| Спорткомплекс « Спутник», ОАО «АвтоВаз» | - | - | - | - | - | 12067 | 12067 |
| Трансформаторная подстанция | - | - | - | - | - | 2449 | 2449 |
| Пивной бар ООО «У Людвига-плюс» | - | - | - | - | - | 5765 | 5765 |
| Итого S Н. Ж. = |  |  | 71036.4 | 178178.7 |  | 552196 | 552196 |

4.5. Сводная таблица проектируемого нежилого фонда

Таблица 3

| Адрес объекта | Год постройки | Износ здания, % | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 | Этажность | Площадь земельного участка, м2 | Принятая площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Юбилейная |
| Православный институт Самарская епархия | - | - | - | - | - | 8959 | 8959 |
| Лечебно-оздоровительный комплекс МСП ЗАО «РВ» | - | - | - | - | - | 4643 | 4643 |
| Торгово-развлекательный комплекс | - | - | - | - | - | 62051 | 62051 |
| Магазин с подземной стоянкой ООО «АвтоСтройСервис» | - | - | - | - | - | 6869 | 6869 |
| Подземная манежная автост. с надстр. ООО «АвтоСтройСервис» | - | - | - | - | - | 7912 | 7912 |
| Стоянка манежного типа ООО «РИААС» | - | - | - | - | - | 7713 | 7713 |
| Объект дорожного сервиса ООО ФК «Поволжье» | - | - | - | - | - | 4383 | 4383 |
| Подземная МС-4 с надстроем ООО «Одеон» | - | - | - | - | - | 7466 | 7466 |
| Авто-сервисный комплекс ООО «Спорт Сервис центр» | - | - | - | - | - | 2238 | 2238 |
| Торгово-сервисный комплекс ООО «Иноком» | - | - | - | - | - | 1968 | 1968 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Здание многофункционального назнач.с подземной автост. (МС-1) ГСК №130 «Единство» | - | - | - | - | - | 10259 | 10259 |
| Туристический центр | - | - | - | - | - | 30821 | 30821 |
| Торгово-досуговый центр ООО ФК «Поволжье» | - | - | - | - | - | 2678 | 2678 |
| Объект дорожного сервиса ООО ФК «Поволжье» | - | - | - | - | - | 2163 | 2163 |
| Благоустройство и озеленение ООО ФК «Поволжье» | - | - | - | - | - | 2110 | 2110 |
| Объект дорожного сервиса ООО ФК «Поволжье» | - | - | - | - | - | 5257 | 5257 |
| Объект дорожного сервиса ООО ФК «Поволжье» | - | - | - | - | - | 5404 | 5404 |
| Объект дорожного сервиса ООО ФК «Поволжье» | - | - | - | - | - | 1306 | 1306 |
| ул. Революционная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Аквапарк | - | - | - | - | - | 27570 | 27570 |
| Культурно-выставочный комплекс ООО «ЭКСПО-Тольятти» | - | - | - | - | - | 65041 | 65041 |
| Автостоянка | - | - | - | - | - | 5784 | 5784 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Приход Божьей Матери Фатимской римско-католической церкви | - | - | - | - | - | 3135 | 3135 |
| Туристическо-развлекательный комплекс ООО «Эффект-Ц» | - | - | - | - | - | 4051 | 4051 |
| Гостиничный комплекс ООО «Инвест-Строй-163» | - | - | - | - | - | 9894 | 9894 |
| Парковая зона | - | - | - | - | - | 75933 | 75933 |
| Автостоянка | - | - | - | - | - | 2429 | 2429 |
| Храм Петра и Февронии | - | - | - | - | - | 3542 | 3542 |
| Под благоустройство и озеленение | - | - | - | - | - | 4473 | 4473 |
| Автостоянка | - | - | - | - | - | 4863 | 4863 |
| Детский садик (ясли) | - | - | - | - | - | 7709 | 7709 |
| Детский садик (ясли) | - | - | - | - | - | 6104 | 6104 |
| Административно-торговый комплекс | - | - | - | - | - | 5276 | 5276 |
| Комплекс с инженерно-техническим обеспечением | - | - | - | - | - | 7406 | 7406 |
| ул. Дзержинского |
| Комплекс «Джума Джами мечеть» | - | - | - | - | - | 21752 | 21752 |
| Итого S П.Н. Ж. = |  |  |  |  |  |  | 429162 |

4.6. Объекты культурно-бытового обслуживания

Таблица 4

| Наименование точки | Адрес | Торговая площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ул. Революционная |
| Торговый центр « Город цветов» | 15 | 1500 | в границах красных линий |
| Торговый центр «Хитон» | 5 | 3500 | в границах красных линий |
| ул. Юбилейная |
| Торгово-деловой центр «Восточный Дублер» | 2-Б | 2500 | в границах красных линий |
| «Юбилейный» административно-торговый центр | 2-Г | 3800 | в границах красных линий |

4.7. Учреждения здравоохранения

Таблица 5

| Наименование учреждения | Адрес | Посещаемость за смену, чел | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ул. Юбилейная |
| «Виктория-Дент», стоматологический центр | 8 | 150 | встроенно-пристроенная |

4.8. Учреждения образования

Таблица 6

| Наименование учреждения | Адрес | Посещаемость за смену, чел | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по проекту | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ул. Революционная |
| Детский епархиальный образовательный центр | 3 | нет данных | нет данных | встроенно-пристроенная |
| Тольяттинский технический колледж ВАЗа | 11 | нет данных | нет данных | встроенно-пристроенная |
| СДЮСШОР №4 по шахматам | 11 | 220 | 233 | встроенно-пристроенная |

4.9. Интенсивность использования территории, занятой

многоквартирной застройкой

Интенсивность использования территории характеризуется плотностью застройки и процентом застроенности территории.

Коэффициент плотности застройки  (КПЗ) —  это отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади территории (тыс. м²/га).

КПЗ = ΣSэт / Sуч, где

ΣSэт - сумма площадей всех этажей застройки (тыс. м²),

Sуч - площадь участка, на котором размещены постройки (га).

а) по состоянию на 2011год:

КПЗ=(96.90+178.18)/156=1.77 %

б) на расчетный период до 2025 года:

КПЗ=(146.99+178.18)/156=2.09 %

Процент застроенности (ПЗ) — доля территорий, занятых застройкой в габаритах наружных стен от общей площади территории участка (квартала) (%).

а) по состоянию на 2011 год:

КЗ=(39231.3+71036.4)/1560000×100=7.07%

б) на расчетный период до 2025 года:

КЗ=(43113.3+71036.4)/1560000×100=7.32%

5. План организации рельефа и красные линии

План организации рельефа разработан на материалах топографической съемки М 1:500,  выполненной ООО «НПП «Инженер» в 2011 году.

Рельеф микрорайона спокойный с небольшим уклоном в северную сторону.  «Посадка» зданий на рельеф осуществлена с учетом планировочной структуры микрорайона, относительных отметок входных площадок жилых и общественных зданий с соблюдением нормативных уклонов.

Проектом рассматриваются вопросы уточнения границ красной линии по ул. Революционная, Юбилейная, Спортивная.

Красные линии привязаны к сетке координат.

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Дзержинского – ул.Революционная – ул. Офицерская – ул. Юбилейная)

Таблица 7

| Номера точек | Дирекционные углы | Расстояния | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| 1 | 87° 36.2' | 107.85 | 24031.53 | 20002.80 |
| 2 | 99° 43.4' | 133.70 | 24036.04 | 20110.56 |
| 3 | 144° 02.6' | 65.28 | 24013.46 | 20242.34 |
| 4 | 189° 43.9' | 38.39 | 23960.62 | 20280.67 |
| 5 | 279° 43.4' | 285.85 | 23922.78 | 20274.18 |
| 6 | 9° 43.3' | 61.35 | 23971.06 | 19992.44 |

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул.Революционная – ул.Дзержинского - ул. Юбилейная – ул.Свердлова)

Таблица 8

| Номера точек | Дирекционные углы | Расстояния | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| 7 | 99° 49.5' | 3.63 | 23933.81 | 19973.08 |
| 8 | 99° 43.6' | 295.01 | 23933.19 | 19976.66 |
| 9 | 189° 43.6' | 371.94 | 23883.35 | 20267.43 |
| 10 | 100° 41.1' | 1.08 | 23516.76 | 20204.59 |
| 11 | 189° 41.6' | 95.03 | 23516.56 | 20205.65 |
| 12 | 278° 07.8' | 1.13 | 23422.89 | 20189.65 |
| 13 | 189° 43.5' | 432.99 | 23423.05 | 20188.53 |
| 14 | 279° 43.5' | 295.01 | 22996.28 | 20115.39 |
| 15 | 279° 49.5' | 3.63 | 23046.11 | 19824.62 |
| 16 | 10° 37.2' | 0.16 | 23046.73 | 19821.04 |
| 17 | 8° 07.8' | 0.07 | 23046.89 | 19821.07 |
| 18 | 0° 00.0' | 0.01 | 23046.96 | 19821.08 |
| 19 | 26° 33.9' | 0.02 | 23046.97 | 19821.08 |
| 20 | 0° 00.0' | 0.03 | 23046.99 | 19821.09 |
| 21 | 11° 53.3' | 0.19 | 23047.02 | 19821.09 |
| 22 | 9° 39.6' | 3.34 | 23047.21 | 19821.13 |
| 23 | 9° 23.1' | 1.23 | 23050.50 | 19821.69 |
| 24 | 9° 44.4' | 1.36 | 23051.71 | 19821.89 |
| 25 | 10° 09.3' | 0.68 | 23053.05 | 19822.12 |
| 26 | 9° 27.7' | 0.36 | 23053.72 | 19822.24 |
| 27 | 0° 00.0' | 0.04 | 23054.08 | 19822.30 |
| 28 | 9° 27.7' | 0.12 | 23054.12 | 19822.30 |
| 29 | 9° 44.3' | 7.15 | 23054.24 | 19822.32 |
| 30 | 9° 27.7' | 0.91 | 23061.29 | 19823.53 |
| 31 | 14° 02.2' | 0.04 | 23062.19 | 19823.68 |
| 32 | 9° 39.2' | 12.82 | 23062.23 | 19823.69 |
| 33 | 9° 40.9' | 49.83 | 23074.87 | 19825.84 |
| 34 | 9° 42.6' | 236.05 | 23123.99 | 19834.22 |
| 35 | 9° 44.5' | 94.21 | 23356.66 | 19874.03 |
| 36 | 9° 43.4' | 200.42 | 23449.51 | 19889.97 |
| 37 | 9° 42.8' | 248.21 | 23647.05 | 19923.82 |
| 38 | 9° 42.7' | 42.74 | 23891.70 | 19965.70 |
| 39 | 96° 42.6' | 0.17 | 23933.83 | 19972.91 |

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Юбилейная)

Таблица 9

| Номера точек | Дирекционные углы | Расстояния | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| 40 | 38° 58.7' | 28.65 | 23773.81 | 20314.60 |
| 41 | 99° 42.8' | 24.00 | 23796.08 | 20332.62 |
| 42 | 189° 43.6' | 391.01 | 23792.03 | 20356.28 |
| 43 | 279° 43.7' | 38.00 | 23406.64 | 20290.22 |
| 44 | 9° 43.5' | 366.01 | 23413.06 | 20252.77 |

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Юбилейная)

Таблица 10

| Номера точек | Дирекционные углы | Расстояния | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| 45 | 99° 43.7' | 38.00 | 23339.14 | 20240.10 |
| 46 | 189° 43.5' | 203.00 | 23332.72 | 20277.55 |
| 47 | 279° 42.8' | 37.99 | 23132.64 | 20243.26 |
| 48 | 9° 43.5' | 203.01 | 23139.05 | 20205.81 |

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Юбилейная)

Таблица 11

| Номера точек | Дирекционные углы | Расстояния | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| 49 | 73° 41.3' | 38.17 | 23104.10 | 20202.56 |
| 50 | 189° 43.5' | 137.76 | 23114.82 | 20239.19 |
| 51 | 279° 45.4' | 17.00 | 22979.04 | 20215.92 |
| 52 | 299° 27.1' | 18.39 | 22981.92 | 20199.17 |
| 53 | 9° 43.8' | 114.79 | 22990.96 | 20183.16 |

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул.Революционная – ул.Свердлова - ул. Юбилейная – Ленинский проспект)

Таблица 12

| Номера точек | Дирекционные углы | Расстояния | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| 54 | 99° 43.4' | 299.35 | 22938.42 | 19801.75 |
| 55 | 189° 43.5' | 901.52 | 22887.86 | 20096.80 |
| 56 | 279° 43.6' | 295.00 | 21999.30 | 19944.51 |
| 57 | 279° 07.5' | 3.91 | 22049.14 | 19653.75 |
| 58 | 9° 24.0' | 16.78 | 22049.76 | 19649.89 |
| 59 | 9° 39.3' | 55.98 | 22066.31 | 19652.63 |
| 60 | 9° 39.6' | 51.25 | 22121.50 | 19662.02 |
| 61 | 9° 39.5' | 198.25 | 22172.02 | 19670.62 |
| 62 | 9° 39.3' | 12.70 | 22367.46 | 19703.88 |
| 63 | 8° 31.8' | 0.20 | 22379.98 | 19706.01 |
| 64 | 9° 37.9' | 1.67 | 22380.18 | 19706.04 |
| 65 | 9° 40.2' | 10.89 | 22381.83 | 19706.32 |
| 66 | 9° 39.0' | 35.26 | 22392.57 | 19708.15 |
| 67 | 9° 40.4' | 30.83 | 22427.33 | 19714.06 |
| 68 | 9° 48.6' | 185.52 | 22457.72 | 19719.24 |
| 69 | 9° 45.4' | 3.84 | 22640.53 | 19750.85 |
| 70 | 9° 51.9' | 7.00 | 22644.31 | 19751.50 |
| 71 | 9° 52.7' | 12.88 | 22651.21 | 19752.70 |
| 72 | 9° 52.2' | 22.40 | 22663.90 | 19754.91 |
| 73 | 9° 49.8' | 7.44 | 22685.97 | 19758.75 |
| 74 | 9° 49.2' | 2.64 | 22693.30 | 19760.02 |
| 75 | 9° 52.9' | 7.40 | 22695.90 | 19760.47 |
| 76 | 9° 43.1' | 24.64 | 22703.19 | 19761.74 |
| 77 | 9° 27.7' | 1.09 | 22727.48 | 19765.90 |
| 78 | 10° 37.2' | 0.49 | 22728.56 | 19766.08 |
| 79 | 9° 37.2' | 129.79 | 22729.04 | 19766.17 |
| 80 | 9° 38.6' | 8.30 | 22857.00 | 19787.86 |
| 81 | 9° 38.0' | 9.38 | 22865.18 | 19789.25 |
| 82 | 9° 37.4' | 32.24 | 22874.43 | 19790.82 |
| 83 | 9° 55.6' | 1.62 | 22906.22 | 19796.21 |
| 84 | 9° 45.5' | 17.82 | 22907.82 | 19796.49 |
| 85 | 9° 44.8' | 13.23 | 22925.38 | 19799.51 |

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Юбилейная)

Таблица 13

| Номера точек | Дирекционные углы | Расстояния | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| 86 | 54° 43.4' | 25.45 | 22857.96 | 20164.67 |
| 87 | 99° 44.2' | 12.00 | 22872.66 | 20185.45 |
| 88 | 189° 43.4' | 80.00 | 22870.63 | 20197.28 |
| 89 | 279° 43.8' | 30.00 | 22791.78 | 20183.77 |
| 90 | 9° 43.3' | 62.00 | 22796.85 | 20154.20 |

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Юбилейная)

Таблица 14

| Номера точек | Дирекционные углы | Расстояния | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| 91 | 99° 42.6' | 22.00 | 22732.97 | 20136.21 |
| 92 | 162° 25.9' | 34.89 | 22729.26 | 20157.89 |
| 93 | 189° 43.4' | 172.00 | 22696.00 | 20168.42 |
| 94 | 279° 43.5' | 38.01 | 22526.47 | 20139.37 |
| 95 | 9° 43.7' | 203.00 | 22532.89 | 20101.91 |

Ведомость расчета координат точек красных линий

( ул. Юбилейная)

Таблица 15

| Номера точек | Дирекционные углы | Расстояния | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| 96 | 99° 43.7' | 38.00 | 22398.84 | 20078.94 |
| 97 | 189° 43.5' | 270.00 | 22392.42 | 20116.39 |
| 98 | 279° 43.7' | 38.00 | 22126.30 | 20070.78 |
| 99 | 9° 43.5' | 270.00 | 22132.72 | 20033.33 |

Ведомость расчета координат точек красных линий

( ул. Юбилейная )

Таблица 16

| Номера точек | Дирекционные углы | Расстояния | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| 100 | 37° 48.4' | 34.00 | 22027.40 | 20020.35 |
| 101 | 99° 42.9' | 16.00 | 22054.26 | 20041.19 |
| 102 | 189° 43.7' | 69.00 | 22051.56 | 20056.96 |
| 103 | 279° 44.0' | 32.00 | 21983.55 | 20045.30 |
| 104 | 9° 43.7' | 39.00 | 21988.96 | 20013.76 |

Ведомость расчета координат точек красных линий

(Ленинский проспект – ул. Юбилейная – ул. Фрунзе – ул. Революционная)

Таблица 17

| Номера точек | Дирекционные углы | Расстояния | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| 105 | 90° 00.0' | 0.00 | 21923.03 | 19628.88 |
| 106 | 189° 43.5' | 460.51 | 21872.65 | 19922.80 |
| 107 | 279° 43.6' | 299.38 | 21418.76 | 19845.01 |
| 108 | 9° 52.6' | 163.78 | 21469.34 | 19549.93 |
| 109 | 189° 52.6' | 163.78 | 21630.69 | 19578.02 |
| 110 | 9° 52.8' | 37.24 | 21701.81 | 19590.42 |
| 111 | 9° 53.0' | 178.17 | 21738.50 | 19596.81 |
| 112 | 9° 24.0' | 9.12 | 21914.03 | 19627.39 |

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Фрунзе – ул. Юбилейная )

Таблица 18

| Номера точек | Дирекционные углы | Расстояния | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| 113 | 46° 56.2' | 33.89 | 21474.46 | 19925.58 |
| 114 | 99° 42.5' | 11.50 | 21497.60 | 19950.34 |
| 115 | 189° 43.4' | 95.50 | 21495.66 | 19961.68 |
| 116 | 279° 45.0' | 17.01 | 21401.53 | 19945.55 |
| 117 | 321° 42.2' | 20.17 | 21404.41 | 19928.79 |
| 118 | 9° 43.4' | 55.01 | 21420.24 | 19916.29 |

Ведомость расчета координат точек красных линий

(Приморский бульвар - ул. Юбилейная  – ул. Фрунзе - ул. Революционная)

Таблица 19

| Номера точек | Дирекционные углы | Расстояния | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| 119 | 99° 46.7' | 4.48 | 21400.36 | 19538.01 |
| 120 | 99° 43.5' | 295.01 | 21399.60 | 19542.42 |
| 121 | 189° 43.6' | 848.01 | 21349.77 | 19833.19 |
| 122 | 279° 43.5' | 295.00 | 20513.95 | 19689.93 |
| 123 | 279° 34.2' | 3.49 | 20563.78 | 19399.17 |
| 124 | 9° 29.7' | 2.91 | 20564.36 | 19395.73 |
| 125 | 8° 44.8' | 0.13 | 20567.23 | 19396.21 |
| 126 | 9° 44.8' | 1.65 | 20567.36 | 19396.23 |
| 127 | 9° 27.7' | 0.61 | 20568.99 | 19396.51 |
| 128 | 10° 00.5' | 0.17 | 20569.59 | 19396.61 |
| 129 | 9° 31.2' | 3.26 | 20569.76 | 19396.64 |
| 130 | 9° 38.9' | 28.94 | 20572.98 | 19397.18 |
| 131 | 9° 39.3' | 26.35 | 20601.51 | 19402.03 |
| 132 | 9° 37.7' | 6.22 | 20627.49 | 19406.45 |
| 133 | 9° 36.7' | 2.52 | 20633.62 | 19407.49 |
| 134 | 9° 44.2' | 5.85 | 20636.10 | 19407.91 |
| 135 | 9° 39.6' | 768.83 | 20641.87 | 19408.90 |
| 136 | 9° 07.8' | 0.57 | 21399.80 | 19537.92 |

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Юбилейная – Приморский бульвар – ул. Революционная

– ул. Спортивная)

Таблица 20

| Номера точек | Дирекционные углы | Расстояния | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| 137 | 90° 00.0' | 0.00 | 20505.25 | 19385.73 |
| 138 | 99° 43.5' | 285.97 | 20503.12 | 19397.94 |
| 139 | 189° 43.6' | 723.51 | 20454.81 | 19679.80 |
| 140 | 279° 43.5' | 295.00 | 19741.70 | 19557.57 |
| 141 | 280° 17.4' | 3.53 | 19791.53 | 19266.81 |
| 142 | 9° 43.5' | 422.27 | 19792.16 | 19263.34 |
| 143 | 24° 47.7' | 9.85 | 20208.36 | 19334.67 |
| 144 | 9° 28.3' | 20.66 | 20217.30 | 19338.80 |
| 145 | 353° 10.9' | 9.01 | 20237.68 | 19342.20 |
| 146 | 9° 47.9' | 20.15 | 20246.63 | 19341.13 |
| 147 | 9° 48.1' | 23.32 | 20266.49 | 19344.56 |
| 148 | 9° 46.2' | 4.60 | 20289.47 | 19348.53 |
| 149 | 9° 44.1' | 4.85 | 20294.00 | 19349.31 |
| 150 | 9° 53.4' | 1.98 | 20298.78 | 19350.13 |
| 151 | 9° 44.6' | 5.38 | 20300.73 | 19350.47 |
| 152 | 9° 45.3' | 60.26 | 20306.03 | 19351.38 |
| 153 | 9° 48.6' | 129.47 | 20365.42 | 19361.59 |
| 154 | 9° 38.2' | 12.43 | 20493.00 | 19383.65 |

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Юбилейная)

Таблица 21

| Номера точек | Дирекционные углы | Расстояния | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| 155 | 99° 43.9' | 21.00 | 20441.13 | 19759.63 |
| 156 | 189° 43.5' | 103.00 | 20437.58 | 19780.33 |
| 157 | 279° 42.3' | 21.00 | 20336.06 | 19762.93 |
| 158 | 9° 43.5' | 103.01 | 20339.60 | 19742.23 |

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Юбилейная)

Таблица 22

| Номера точек | Дирекционные углы | Расстояния | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| 159 | 99° 43.9' | 21.00 | 20329.75 | 19740.54 |
| 160 | 189° 43.6' | 100.50 | 20326.20 | 19761.24 |
| 161 | 279° 44.2' | 20.99 | 20227.14 | 19744.26 |
| 162 | 9° 43.3' | 100.50 | 20230.69 | 19723.57 |

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Юбилейная)

Таблица 23

| Номера точек | Дирекционные углы | Расстояния | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| 163 | 99° 44.2' | 24.01 | 20220.36 | 19718.75 |
| 164 | 189° 43.6' | 219.00 | 20216.30 | 19742.41 |
| 165 | 279° 42.8' | 24.00 | 20000.45 | 19705.41 |
| 166 | 9° 43.6' | 219.01 | 20004.50 | 19681.75 |

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Юбилейная)

Таблица 24

| Номера точек | Дирекционные углы | Расстояния | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| 167 | 99° 44.2' | 24.01 | 19993.17 | 19679.81 |
| 168 | 189° 43.6' | 193.00 | 19989.11 | 19703.47 |
| 169 | 279° 44.0' | 32.00 | 19798.88 | 19670.86 |
| 170 | 12° 06.0' | 193.17 | 19804.29 | 19639.32 |

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Юбилейная  – ул. Спортивная)

Таблица 25

| Номера точек | Дирекционные углы | Расстояния | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| 171 | 99° 42.9' | 32.00 | 19790.49 | 19636.96 |
| 172 | 189° 43.8' | 45.50 | 19785.09 | 19668.50 |
| 173 | 279° 43.4' | 18.00 | 19740.24 | 19660.81 |
| 174 | 338° 35.5' | 29.20 | 19743.28 | 19643.07 |
| 175 | 12° 48.3' | 20.53 | 19770.47 | 19632.41 |

6. Определение площадей земельных участков

под многоквартирными домами

Определение нормативных размеров земельных участков под многоквартирными домами и установление их границ проводится в соответствии с требованиями Свода правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», с целью:

- передачи земельных участков в общую долевую собственность собственникам помещений в многоквартирных домах и установления земельной доли в общей собственности,  приходящейся на каждого домовладельца в многоквартирном доме исходя из площади помещений, находящихся в его собственности;

- эффективного использования земель городских поселений и повышения уровня их благоустройства;

- налогообложения;

- учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в многоквартирных домах.

Для определения максимально допустимых нормативных размеров земельных участков под многоквартирными домами, передаваемых в общую долевую собственность собственникам помещений в многоквартирном доме бесплатно, положен принцип определения величины удельных показателей земельной доли для зданий разной этажности на основе градостроительных нормативов различных периодов массового жилищного строительства.

Удельный показатель земельной доли представляет собой площадь жилой территории в границах планировочной единицы, приходящейся на 1м2. общей площади жилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома.

Расчеты нормативных размеров земельных участков под многоквартирными домами приведены в Таблице 1.

Нормативный размер земельного участка многоквартирного дома рассчитан путем умножения общей площади жилых помещений на удельный показатель земельной доли по формуле:

Sнорм = Sк × Уз.д. , где

Sнорм – нормативный размер земельного участка под многоквартирным

домом (м2)

Sк – общая площадь помещений в многоквартирном доме (м2)

Уз.д – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности

(Приложение СП 30-101-98)

Если фактическая площадь земельного участка в существующей застройке меньше нормативных размеров площади, бесплатно передаваемой в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме, и увеличение размеров земельного участка за счет смежных земельных участков не представляется возможным, то границы земельного участка многоквартирного дома установлены по фактически существующим границам.

Пример расчета нормативной площади земельного участка.

Рассмотрим расчет нормативной площади земельного участка для дома № 4 по ул. Юбилейной.

Данный дом четырехэтажный, построен в 1970году. В соответствии с таблицей Приложения УЗ.Д. для 4-этажных зданий равен 1.81, по данным технического паспорта общая площадь помещений составляет 12359.6м2. Следовательно, по формуле:

S норм = S К × УЗ.Д. = 12359.6м2 × 1.81= 22370,88м2

Нормативный размер  земельного участка  для  многоквартирного дома №4 по ул. Юбилейная составляет 22370,88м2.

Таким образом, рассчитываем площади земельных участков для всех существующих жилых домов, расположенных в границах улиц Революционная, Дзержинского, Юбилейная, Спортивная. Результаты расчетов сведены в Таблицу 1, графа «Нормативная площадь земельного участка многоквартирного дома, м2 ». Итого на существующий жилой фонд необходимо 11.7га территории.

7. Расчет численности и плотности населения территории

7.1. Расчет максимальной плотности и численности населения территории

Общая площадь рассматриваемой территории в существующих границах красных линий составляет 1560000м2 ≈ 156га. В связи с тем, что часть имеющихся и проектируемых нежилых помещений на участке по ул. Революционная и ул. Юбилейная выходят за границы красных линий,  возникла необходимость разработки новых красных линий.

Из общей площади микрорайона исключаем площадь, занимаемую объектами общего пользования, получаем площадь, предназначенную для жилья:

S Р = S Об. – S Н. Ж =1560000 – 1231184,4 = 328815.6м2 ≈ 32.9га

Проектируемый общественно-деловой микрорайон будем рассматривать как зону средней градостроительной ценности.

Определим расчетную территорию, исходя из требований п. 2.2.26, прим. 1 «Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Самара» (далее «местные нормативы»), как сумму площадей частей проектируемой территории.

- Общественно-деловая зона районного значения, ограниченная улицами Революционная, Дзержинского, Юбилейная, Ленинский проспект:  SЦ-2=606707м2;

- Центральная общественно-деловая зона, ограниченная улицами Революционная, Ленинский проспект, Юбилейная, Приморский бульвар:  SЦ-1 = 135850м2;

- Зона озелененных территорий общественного пользования, ограниченная улицами Революционная, Фрунзе, Юбилейная, Приморский бульвар :

SР-1=174911 м2;

- Зона объектов спортивно-зрелищного назначения, ограниченная улицами Революционная, Приморский бульвар, Юбилейная, Спортивная: SЦ-3С =213437 м2.

В границах этой территории, в соответствии с генеральным планом г. Тольятти, будут сохранены общественно-деловая, культурно-развлекательная и спортивно-зрелищная  застройки.

Площадь проектируемой территории в красных линиях составляет:

S тер. кр.лин = S Ц-2 + SЦ-1+ SР-1+ SЦ-3С = 606707 + 135850 + 174911 + 213437 = 1130905м2.

Расчетная нормативная плотность населения на вновь проектируемых площадках принята в соответствии СНиП 2.07.01-89*, на территориях, имеющих ранее разработанную проектную документацию, приняты показатели в соответствии с разработанной градостроительной документацией.

а) расчетная жилищная обеспеченность 18 м2/чел.:

РР = 330 чел./га.

Тогда расчетное количество жителей, которые могут проживать на данной территории, равно:

N Р1 = РР × S Р1 = 330 чел./га × 32.9га = 10857 чел.

Согласно примечаниям таб. 7 п. 2, в условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10 %:

РР = 330/1.1=300 чел./га.

В таком случае, минимальное расчетное количество жителей, которые могут проживать на данной территории, равно:

N Р1 = РР × S Р1 = 300 чел./га ×32.9га = 9870 чел.

б) расчетная жилищная обеспеченность 25  м2/чел. (на 2025 г):

Р Р = 280 чел./га.

N Р1 =  Р Р × S Р1 = 280 чел./га × 32.9га = 9212 чел.

7.2. Расчет фактической плотности и численности населения,

проживающего  в многоквартирных домах

Расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной жилой застройки не нормируются.

Расчет фактического числа жителей сделаем для территории, ограниченной улицами Революционная, Дзержинского, Юбилейная и Ленинским проспектом (территория под многоквартирными домами).

На рассматриваемой территории расположено 13 многоквартирных домов  и строящиеся 16-этажные  жилые дома. Общая полезная площадь жилых домов с учетом этих домов составляет 146992.6м2 . Площадь встроенно-пристроенных помещений составляет 13510м2.  Тогда, общая площадь жилых помещений

S= 146992.6м2 – 13510м2 = 133482,6м2

При расчетной жилищной обеспеченности 18 м2/чел. в этих домах проживает:

N ≈  =7416 чел.

Общая полезная площадь жилых домов без учета строящихся 16-этажных жилых домов по ул. Революционная составляет 96899.8м2 . Площадь встроенно-пристроенных помещений составляет 13405.9м2.  Тогда, общая площадь жилых помещений :

S= 96899.8м2 - 13405.9м2 = 83493.9м2

а) при расчетной жилищной обеспеченности 18 м2/чел. в этих домах проживает:                                    Nфакт. ≈  = 4639 чел.

расчет количества жителей в строящихся  16-этажных жилых домах при расчетной жилищной обеспеченности  18 м2/чел.

Nфакт. ≈  = 2783 чел.

б) расчетная жилищная обеспеченность 25 м2/чел. (на 2025г):

Nфакт. ≈  =3340 чел

в) расчет количества жителей в строящихся  16-этажных жилых домах при расчетной жилищной обеспеченности  25 м2/чел:

Nнов. дом ≈  = 2004 чел.

Тогда,

а) при расчетной жилищной обеспеченности 18 м2/чел. в этих домах проживает:

N = N факт. + N нов. дом = 4639+ 2783   = 7422 чел.

При этом фактическая плотность населения составляет:

Р =  = 226 чел./га, что составляет 68 % от максимально допустимой плотности населения в данном микрорайоне РР = 330 чел./га.

б) при расчетной жилищной обеспеченности 25 м2/чел. (на 2025г.) в этих домах проживает:

N = Nфакт. + Nнов. дом = 3340 + 2004= 5344 чел.

При этом фактическая плотность населения составляет:

Р =  =162 чел./га, что составляет 49 % от максимально допустимой плотности населения в данном микрорайоне.

Вывод: Из этих расчетов следует, что в данном микрорайоне плотность населения меньше нормативно принятого значения.

8. Расчет предприятий социального и культурно-бытового обслуживания

микрорайона на существующий жилой фонд

Существующие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения находятся в нормативных пределах пешеходной доступности.

Расчеты выполнены согласно местным нормативам градостроительного проектирования городского округа Тольятти и СНиП «2.07.01-89*» (Приложение 7) «Градостроительство».

Расчетное количество жителей на проектируемой территории  7416  чел.

Таблица 26

| Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Существующее количество мест и площадей в линейном центре | Количество на микрорайон с учетом существующего и нового жилого фонда | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Детские дошкольные учреждения, мест | 70 мест | - | 520 | Детский садик (ясли) |
| Общеобразовательные учреждения, мест | 165 мест | - | по заданию на проектирование, возможно на смежных территориях |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 9 раб. мест | - | 65 раб. мест |  |
| Аптеки, объект | 1 на 20 тыс.жителей | 1 | 1 | Аптека 245 |
| Отделения связи, объект | IV- V группы – до 9 тыс.человек | - | по заданию на проектирование, возможно на смежных территориях |
| Филиалы банков, операционное место | 1 место на 2-3 тыс. человек | 16 | 16 |  |
| Предприятия торговли, м2 торговой площади (в том числе): - продовольственные товары - непродовольственные товары | 280м2 100м2 180м2 | - - - | 2240 (м2 торг. площ.) - - | Крытый рынок «Цветы» |
| Жилищно-эксплуатационные службы, объект | 1 на 20 тыс.человек | - | 1 | ЖЭУ №1 ООО Департамент ЖКХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Помещения досуга и любительской деятельности, м2 нормируемой площади | 60м2 | - | 445м2 | Дворец культуры и техники |
| Физкультурно-спортивные сооружения, территория | 70-80м2 | - | 556м2 | Спорткомплекс «Спутник» |
| Бассейн, м2 зеркала воды | 20-25м2 | - | 170м2 | по заданию на проектирование |
| Спортивные залы общего пользования | 60-80м2 | - | 519м2 | Дворец спорта «Волгарь» |
| Опорный пункт охраны порядка, м2 нормируемой площади | 10м2 | - | 80м2 | Отдел полиции №21 Управления МВД по России г. Тольятти |

Вывод 1:

Размещение общеобразовательных школ и учреждений  здравоохранения  данным проектом не предусматривается, т. к.  школы и учреждения здравоохранения, размещенные в  радиусах доступности, полностью удовлетворяют потребности населения данной территории.

Вывод 2:

Согласно расчетам таблицы 26 выявлено, что на существующий жилой фонд требуются:

- предприятия культурно-бытового обслуживания;

- детские  дошкольные учреждения на 520 мест.

В итоге, на рассматриваемой территории проектируются два детских дошкольных учреждения, которые удовлетворят потребности населения в количестве мест в МДОУ.

Потребности в объектах социального и коммунально-бытового назначения возрастут по мере застройки территорий, занятых многоквартирными жилыми домами, в соответствии с генеральным планом развития г. Тольятти.

9.Характеристики зон планируемого размещения объектов капитального             строительства.

Таблица 27

| № п/п | № земельного участка согласно проекту | Функциональное назначение объекта капитального строительства | Площадь земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Зоны планируемого размещения объектов общественно-делового назначения |
| 1.1 | 8 | торгово-развлекательный центр | 6,2 | формируемый земельный участок |
| 1.2 | 30 | гостиничный комплекс | 0,99 | формируемый земельный участок |
| 1.3 | 31 | туристическо – развлекательный центр | 0,40 | формируемый земельный участок |
| 1.4 | 14 | культурно – выставочного центра | 6,5 | формируемый земельный участок |
| 1.5 | 3 | многофункциональный торгово-деловой | 3,8 | формируемый земельный участок |
| 1.6 | 11 | парк планировочного района | 7,6 | формируемый земельный участок |
| 2. Зона планируемого размещения объектов спортивно-зрелищного назначения |
| 2.1 | 15 | водно-спортивный комплекс | 2,8 | формируемый земельный участок |
| 3. Культовые объекты |
| 3.1 | 9 | Венчальный храм | 0,35 | формируемый земельный участок |
| 3.2 | 12 | Приход римско-католической церкви | 0,31 | формируемый земельный участок |
| 3.3 | 1 | Мечеть | 2,2 | формируемый земельный участок |
| 4. Зона планируемого размещения объектов социально-культурного назначения |
| 4.1 | 33 | Детский сад на 260 мест | 0,61 | формируемый земельный участок |
| 4.2 | 32 | Детский сад на 260 мест | 0,77 | формируемый земельный участок |
| 5. Зона планируемого размещения жилых объектов капитального строительства |
| 5.1 | 2 | Многоквартирный жилой дом | 1,02 | формируемый земельный участок |
| 5.2 | 34 | Многоквартирный жилой дом | 1,06 | формируемый земельный участок |
| 5.3 | 5 | Многоквартирный жилой дом | 0,96 | формируемый земельный участок |

10. Благоустройство

10.1. Благоустройство и озеленение

В градостроительстве благоустройство и озеленение является составной частью общего комплекса мероприятий по планировке, застройке населенных мест. Оно имеет огромное значение в жизни человека, оказывает огромное влияние на окружающую среду. Особенно это влияние заметно проявляется в городах.

Озеленённые территории общего пользования представляют собой единую систему, обеспечивающую оздоровление окружающей среды, организацию массового отдыха населения, улучшение облика города. Размещение зеленых насаждений на проектируемой территории - это один из важных этапов проектирования, определяющих объемно-пространственный облик микрорайона. В состав озеленения микрорайона входят защитные посадки по периметру микрорайона, состоящие из плотной посадки деревьев и кустарников, пешеходные аллеи и озелененные проезды, озелененные участки детских учреждений, участки возле жилых домов, озелененные спортивные площадки. В придомовой полосе размещаются открытые пространства газонов с низкими кустарниками и отдельно стоящими деревьями, преимущественно со светлой прозрачной кроной. Одиночные посадки деревьев запроектированы на открытых пространствах газона. Для их создания использованы такие породы деревьев как, например, дуб и клен, кроме этого использованы красивоцветущие кустарники.

Проектом благоустройства предусматривается устройство асфальтобетонных проездов шириной 3.5-5.5м с разворотами, разъездами и разгрузочными площадками, имеющими асфальтобетонное покрытие.

Вблизи магазинов и встроено-пристроенных предприятий обслуживания размещаются гостевые автопарковки с асфальтобетонным покрытием. Перед главными входами в магазины и другие общественные здания устраиваются площадки с плиточным покрытием.

Для пешеходного движения предусматривается сеть асфальтобетонных тротуаров и дорожек с асфальтобетонным и плиточным покрытием. Вокруг зданий устраиваются асфальтобетонные отмостки шириной 0,7м.

В каждой жилой группе предусматриваются детские игровые площадки, площадки отдыха, площадки для чистки ковров, площадки для сушки белья из улучшенного грунта и площадки для установки контейнеров для мусора с асфальтобетонным покрытием.

Площадь озеленения жилой части Линейного центра составляет 15га, количество жителей - 7416 человек.

По расчету на 1 человека в данном жилом массиве площадь озеленения составляет 20,2м2, что выше нормы.

10.1.1 Описание проекта Парка Победы

(Дипломный проект)

Создание в заданном районе благоустроенного ландшафта общего пользования с молодежными спортивно-развлекательными площадками и зонами для отдыха позволит обеспечить досуг жителей города в привычном и доступном для всех видов транспорта месте, а также   перенаправить поток молодежи от торгового центра. Создания многоцелевого ландшафта общего пользования и есть главная проектная задача. В ней есть свои подзадачи:

- создание условий  комфортного отдыха и проведения досуга,  привлекательного для  жителей  и   гостей  города;

-  размещение  функциональных объектов  активного и пассивного досуга  по принципам зонирования пространства,  учитывая  все возрастные  и  социальные группы населения.

Проект предусматривает кардинальное обновление существующего оборудования  территории в соответствии с мировыми стандартами в области градостроительства. Поскольку предполагается бесплатность посещения территории, отведенной под отдых, реализация проекта потребует существенных затрат со стороны муниципалитета города. Реконструкция затрагивает всю территорию. Реконструкция обеспечит возможность круглогодичной эксплуатации парковой зоны.

Предполагается создание многоцелевой парковой зоны. Отсюда следует необходимость зонирования парка, выделения зон отдыха: детской зоны, зоны аттракционов и развлечений, спортивной зоны, зеленой зоны для прогулок и отдыха. Зонирование предполагает работы по благоустройству и дополнительному озеленению.

Анализ существующей территории

Проект планировки территории Парка ограничен с севера улицей Революционная, с юга – парком  «Победы», с запада – Приморским  бульваром, с востока – улицей Фрунзе. Основной проектируемый участок, на сегодняшний день - пустырь, по протяженности в длину занимает 900м, в ширину 89м. Площадь рассматриваемой территории составляет 80100м2.

В ходе дипломного проекта был проведен анализ объектов, находящихся в проектной зоне (данные приведены в таблице).

Экспликация

Таблица 28

| № | Наименование | Кол-во реально (шт.) | Кол-во проектно (шт.) | Итог (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Светофоры | 2 | 3 | нужно 1 |
|  | Пешеходные переходы | 4 | 4 | - |
|  | Автобусные остановки | 4 | 4 | - |
|  | Информационные щиты для водителей транспорта | 4 | 11 | нужно 7 |
|  | Информационные щиты для пешеходов | 1 | 14 | нужно 13 |

Ландшафтное проектирование - первый этап по озеленению и благоустройству.

На проектируемом участке отсутствует ухоженный газон, территория в порослях, кустарнике и мелколесье. Зонирование отсутствует. Участок давно не реконструировался, существующие дорожки утратили должный вид и не совпадают с образовавшимися тропами. На месте пустыря находятся недействующие фонтаны: 3 группы по 3 фонтана и 2 квадратных самостоятельных бассейна под фонтаны, инженерное устройство которых на данный момент времени устарело. Имеющиеся фонтаны и бассейны эстетически не привлекательны. Глубина бассейнов около 50см. На территории отсутствует какая-либо инфраструктура.

Необходимо планирование и закладка новой сети пешеходных дорожек, удаление (возможно пересадка) мешающих кустарников, посадка недостающих деревьев и кустарников, разбивка клумб, укладка газона. В дальнейшем кронирование деревьев, уход за газоном и клумбами (полив, прополка).

Следующим этапом в благоустройстве территории является организация скейтпарка и роллердрома.

Скейтпарк – территория на улице или в помещении, оборудованная фигурами для скейтбординга. Скейтпарки универсальны – подходят для занятий и проведений контестов на велосипедах и роликах.

Оборудование скейтпарка - это препятствие в виде сложных объемных многогранников разной формы для скольжения на доске, с крутыми спусками, имитирующими стену. Состоят из заезда (трамплина), горизонтальной части и ската. Усредненные стандартные размеры 3м на 0,6м. Изготавливаются в основном из фанеры, пластика и металла. Иногда оборудование для таких спортивных площадок представляют собой бетонные массы со специальным покрытием, например, BINEXON.

Это покрытие обладает характеристиками:

- отлично держит ролик в любую погоду;

- не подвержено воздействию влаги;

- не выгорает на солнце;

- долго сохраняет привлекательный внешний вид;

- превосходно гнется на радиусах и не трескается

В таких случаях нужно рассчитывать данное оборудование, из расчета 1627 руб. за тонну бетона с учетом стоимости выбранного покрытия и стоимости работ.

В проекте скейтпарк отличается от стандартной площадки отсутствием отдельно стоящего оборудования, а представляет собой сложный по форме и углу наклона спуск, протяженностью 65м, включая заезд. По приблизительным подсчетам, исходя из размеров площадки, ее вес может составить 10-12 тон, без учета металлического каркаса.

В проекте предложен один из вариантов изменения конструкции имеющихся бассейнов, а именно: образование 3 водных зон протяженностью по 100м путем соединения по три рядом расположенных бассейна, и сведение отдельно расположенного квадратного бассейна к круглой форме. Образовавшиеся водные зоны частично перекрываются навесами из металлоконструкций, образуя зоны отдыха, прогулочные зоны для любой погоды.

В проекте предложен один из вариантов изменения конструкции имеющихся бассейнов, а именно: образование 3 водных зон протяженностью по 100м путем соединения по три рядом расположенных бассейна, и сведение отдельно расположенного квадратного бассейна к круглой форме. Образовавшиеся водные зоны частично перекрываются навесами из металлоконструкций, образуя зоны отдыха, прогулочные зоны для любой погоды.

Одной из выявленных проблем городского благоустройства - это отсутствие современной развлекательной инфраструктуры.

Разрабатываемая территория разделена на 5 зон. Первая зона входная с небольшим павильоном под крытую цветочную галерею и бассейном с фонтанами. Вторая зона – зона интеллектуального отдыха, представляет собой выставочное пространство, место для музыкальных миниатюр под крытой аллеей. Третья зона для семейного отдыха: "Колесо обозрения", бассейн с фонтаном, детская площадка, площадка "Городки". Четвертая - спортивная зона: скейтпарк и открытый роллердром. Пятая зона для пассивного отдыха: участок с газоном, изолированный от ветра, и кафе. "Колесо обозрения" (высотой 40м) - одна из доминант проекта.

Разрабатываемая парковая зона насыщена конструкциями, которые при необходимости могут легко демонтироваться. Павильон, который находится ближе к улице Фрунзе, может использоваться как входная зона, место встречи, либо как цветочная галерея. Павильон может быть как открытым, так и закрытым. Возможно использование его и в зимний период времени, при дополнительной проработке конструкции раздвижной либо натяжной крыши.

Далее входной зоны, расположен бассейн с фонтанами, который не подвергся капитальным изменениям. Поменялся принцип их работы. По диагонали бассейна закреплен мост, не превышающий высоты бортов. Мост выполнен из металлического листа с круглыми сквозными отверстиями, примерно 15-20мм каждое, из которых с постоянной периодичностью подается напор воды, имитирующий процессы гейзера. Возможно как произвольная подача воды, так и с датчиками движения.

Следующая зона - зона "интеллектуального" отдыха. Вдоль границы с парком Победы по окружности расположены выставочные стенды, по центру навес, спроектированный так, чтобы, несмотря на массивность конструкции, производить впечатление невесомого объекта. С правой стороны от него - зона с лавочками, напоминающими улетающих птиц на темном небе, в унисон галерее. Два бассейна по краям имеют обычную глубину, центральный же представляет собой плоскую площадку на несколько сантиметров утопленную вниз и залитую водой. Такая конструкция бассейна позволяет посетителям передвигаться по всей площади бассейна. «Прогулки по воде»  помогут жителю города ощутить себя как можно ближе к природе, восстановить внутренние силы, успокоится, получить позитивные эмоции. Пешеходная зона по выходу из галереи выложена контрастной плиткой и освещена вдоль арт-фонарями, имитирующими подъемные устройства средневековья, что дает полное ощущение движения по мосту, в следующую зону парка.

Зона семейного отдыха: детские лабиринты с трансформируемыми домиками внутри, переливающийся каскадом фонтан, окруженный лавочками и вьющимися цветами, и колесо обозрения, которое становится вертикальным акцентом всей парковой территории.

Ниже по лестнице вниз расположена переходная зона перед скейтпарком и дорожкой роллеров, на которой можно подождать друзей или переобуться в ролики.

В зоне активного отдыха расположена S-образная дорожка и навесной мост, который позволяет наблюдать как за происходящим на спортивной площадке, находясь в безопасном от спортсменов расстоянии, так и в целом на композицию из фонтанов, выстроенную под ним.

Сама же дорожка для скейтбординга представляет собой волнообразную конструкцию с ассиметрично поднятыми бортами, переплетающуюся со вспомогательной конструкцией. По своим критериям и площади, данная она может служить сценой для соревнований по экстремальному спорту.

Последняя зона, примыкающая к Приморскому бульвару, имеет форму эллипса. По  периметру эта парковая зона огорожена деревьями, что позволит сдерживать возможные порывы ветра. На этом участке для поддержания общего стилистического решения также спроектирована  навесная конструкция, расположенная над бассейном с водой. Вся площадь бассейна перекрывается сложной системой мостиков, и используется под размещение кафе. Остальная территория этой зоны пассивного отдыха - газон, на котором можно почитать книгу или устроить пикник.

По всему периметру парка проходит велодорожка, обозначенная специальными указателями.

Указатели также обозначают местонахождение подземных переходов. Один подземный переход, через улицу Революционная, предусмотрен по центру парковой территории (напротив магазина «Бриз»), другой переход - крестообразный, расположен на пересечении улицы Революционная и улицы Фрунзе, что облегчат доступ к парку со стороны этих перегруженных транспортом улиц. Кроме того, предусмотрены два наземных перехода, на тех участках проезжей части улицы Революционной, на которых это не затрудняет движение автотранспорта.

Рисунок 1 - Общий вид проекта парка

Рисунок 2 - Входная группа

Рисунок 3 - Зона выставочного пространства и павильона "интеллектуального" отдыха

Рисунок 4 - Зона выставочного пространства

Рисунок 5 - Зона "интеллектуального" отдыха

Рисунок 6 - Зона семейного отдыха

Рисунок 7 - Зона активного отдыха

Рисунок 8 - Зона активного отдыха

Рисунок 9 - Зона активного отдыха

Рисунок 10 - Зона активного отдыха

Рисунок 11 - Зона пассивного отдыха

Рисунок 12 - Зона пассивного отдыха

Рисунок 13 - Визуализация ночного освещения входной зоны

Рисунок 14 - Визуализация ночного освещения зоны семейного отдыха

Рисунок 15 - Визуальные коммуникации. Подземный переход

Рисунок 16 - Визуальные коммуникации. Остановка общественного транспорта

Экспликация

Таблица 29

| № | наименование | Кол-во реально (шт.) | Кол-во проектно (шт.) | Итог (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Светофоры | 2 | 3 | нужно 1 |
|  | Пешеходные переходы | 4 | 4 | - |
|  | Автобусные остановки | 4 | 4 | - |
|  | Информационные щиты для водителей транспорта | 4 | 11 | нужно 7 |
|  | Информационные щиты для пешеходов | 1 | 14 | нужно 13 |
|  | Светофоры | 2 | 3 | нужно 1 |
|  | Пешеходные переходы | 4 | 4 | - |
|  | Автобусные остановки | 4 | 4 | - |
|  | Информационные щиты для водителей транспорта | 4 | 11 | нужно 7 |
|  | Информационные щиты для пешеходов | 1 | 14 | нужно 13 |
|  | Рекламные щиты(3х6) | 5 | 3 | переизбыток 2 |
|  | Рекламные щиты(3х1) | 14 | 5 | переизбыток 9 |
|  | Перетяги | 2 | -/2 | - |
|  | Урны | 10 | 52 | Нужно 42 |
|  | Деревья/кустарники | Хаотично расположены | Защитными полосами | ~20/60 |
|  | Скамейки | 1 | 44 | 43 |
|  | Фонтаны | -(На ген.плане-12) | 3/9(3х3) | 3/9(3х3) |
|  | Спортивно-развлекательная площадка | - | 2 | 2 |
|  | Зона для выгула собак и занятий с ними | 1 | - | - |
|  | Фонарные столбы/освещение | 32 | ~60-70 |  |

Данные о существующих озеленённых территориях общего пользования, предоставленные отделом благоустройства и озеленения Департамента городского хозяйства Мэрии городского округа Тольятти, систематизированы с учётом минимальных показателей площади территории парков, садов и скверов и минимальной ширины бульваров, которые в соответствии с п.7.11, п.9.4, Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области составляют:

- городские парки – 15га;

- парки планировочных районов – 10га;

- сады (парки) жилых районов – 3га;

- скверы – 0,5га;

- ширина бульваров – 10-18м, в зависимости от расположения.

В настоящее время территория проектируемого микрорайона застроена и покрыта зелеными насаждениями: кустарниками и деревьями.

Площадь озеленения жилого массива линейного центра составляет 15га, количество жителей - 7416 человек.

В соответствии с п.7.13 Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области показатель суммарной площади озелененных территорий общего пользования (парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и т.д.) должен составлять не менее 9 м2/чел. По расчету на 1 человека в данном жилом районе площадь озеленения составляет 20,2м2, что больше нормы.

Нами предлагается проведение комплекса работ по озеленению:

- использование местного ассортимента деревьев и кустарников;

- замена естественного грунта растительной землей;

- полив  в период дефицита атмосферных осадков.

Анализ системы существующих озеленённых территорий                                                                                      общего пользования

Таблица 30

| Наименование объекта | Адрес | Площадь, га | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Парк Победы | ул. Юбилейная | 25 | городской парк |
| Сквер | пр-т Ленина | 3,1 |  |
| Парк с аллеей скульптур «Транспорт» | ул. Революционная | 10,1 | парк планировочного района |

# 11. Инженерное оборудование

# 11.1. Водоснабжение

Проектом сохраняется существующая объединенная система хозяйственно-питьевого производственно-противопожарного водопровода.

Подача воды в систему водоснабжения проектируемых площадок будет осуществляться от существующих источников.

В схему водоснабжения района входят: поверхностный водозабор, совмещенный с насосной станцией I-го подъема, водоводы 5 ниток Ø1200мм протяженностью 17,5км. Производительность водозабора 460 тыс. м3/сут.

Система водоснабжения Автозаводского района, включающая в себя: водоводы, уличные и внутриквартальные сети, насосные станции, находится на балансе и обслуживании ОАО ТЕВИС и составляют:

•       общая протяженность сетей 413,1км, в том числе:

- уличных – 196,6км;

- внутриквартальных – 188,0км;

- гл. водоводов – 28,5км.

Средний диаметр Ø406мм,

Мощности магистральных водоводов составляют 1,87 тыс.м3/ч - Западный ввод (ВНС-01) и 4,58 тыс.м3/ч - Восточный ввод (ВНС-02).

# 11.2 Водоотведение

Водоотведение района разделено на:

-отведение загрязненных производственных и поверхностных стоков с территории предприятий;

-отведение бытовых сточных вод предприятий и жилых кварталов;

-отведение условно-чистых сточных вод предприятий, поверхностных вод жилых кварталов и поверхностных вод внешних проездов предприятий.

Отведение бытовых сточных вод района осуществляется на сооружения биологической очистки (БОС), принадлежащие ОАО «АвтоВАЗ».

Расположены очистные сооружения в с. Васильевка; функционируют с 1969 года, в 2001 году был введен комплекс доочистки воды, в который входят: фильтры доочистки, насосная станция доочистки, станция ультрафиолетового обеззараживания.

Проектная мощность очистных сооружений 290 тыс. м3/сут., фактический объем поступающих стоков достигает 299 тыс. м3/сут.

Хозбытовые стоки по самотечным и напорным канализационным сетям через канализационные насосные станции подаются на районную насосную станцию (РНС), которая по трем  напорным трубопроводам Ø1200 мм перекачивает стоки на очистные сооружения.

Предприятием,  обеспечивающим водоотведение хозбытовых стоков  района, является ОАО «ТЕВИС», на балансе которого находятся:

- 9 насосных станций перекачки стоков;

- канализационные сети протяженностью:

Главных коллекторов – 18 км

Хозбытовой  внутриквартальной – 212 ,83 км

Уличных – 73 ,68 км

Средний диаметр бытовой канализации – Ø370 мм

Средний физический износ сетей бытовой канализации 83,83%;

Оборудования насосных-53,6%

В ведении ОАО «ТЕВИС» также находятся:

- сети ливневой канализации (уличные и внутриквартальные), протяженностью 287,73км.

Средним диаметром Ø585 мм с процентом износа-88,70%

- насосные станции ЛНС – 4 объекта с износом оборудования 49,6%

Общая протяженность сетей водоотведения ОАО «ТЕВИС» составляет 592,24км.

Загрузка главных коллекторов бытовой и ливневой канализаций:

- главный коллектор бытовой канализации dy=1200 мм мощностью 1072 л/сек;

- главный коллектор бытовой канализации dy=1500 мм  мощностью 2897 л/сек;

- ливневые коллекторы ЛК dy=4000*2870, ЛК dy=1500 мм мощностью 24569 л/сек.

Для стабилизации существующей системы водоотведения необходимо выполнить следующие мероприятия:

-  капитальный ремонт коллекторов от районной насосной станции до очистных сооружений; L = 19.5км

- реконструкцию очистных сооружений (ОСК) с увеличением мощности с учетом перспективной застройки;

-  построить магистральные сети канализации L = 0,72км  для подключения потребителей на территории Прибрежного парка и Набережной;

# 11.3. Электроснабжение

В Автозаводском районе электроснабжение от источников (Тольяттинская ТЭЦ и ТЭЦ АвтоВАЗа) осуществляется по кабельным и воздушным линиям 110 кВ «Город-1», «Город-2», «Город-32». При существующей пропускной способности данных сетей при производстве ремонтных работ на одном из вводов необходимо производить ограничение подачи электрической энергии от главных понизительных подстанций (ГПП).

На существующих подстанциях (ГПП) существуют определенные резервы мощности. Сложившийся уровень загрузки ГПП Автозаводского района составляет в среднем около 45 % (с колебанием от 20 % до 80 % по отдельным трансформаторам). Установленная суммарная мощность -1088,735 кВт.

Обеспечивает потребителей Автозаводского района электроэнергией – ОАО  «Электросеть».

# Расчета мощности площадки №6  (1-я очередь строительства),

# Линейный  центр  Автозаводский район

# Таблица 31

| №№ п.п. | Наименование | Удельная расчет, норм.-быт. нагрузка кВт/чел | Количество жителей | Расчетная нагрузка кВт | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расчетная нагрузка жилых домов (с газовыми плитами) общественных зданий, коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения. | 0,7 | 16800 | 11760 |  | РД34.20.185-94 Изменения и дополнения |
| 2. | Расчетная нагрузка жилых домов (с электроплитами) общественных зданий, коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения. | 0,79 | 7200 | 5688 |  |  |
| 3. | Расчетная нагрузка (с газовыми плитами) с учетом мелкопромышленых потребителей. | К=1,6 |  | 18816 |  |  |
| 4. | Расчетная нагрузка (с электро- плитами) с учетом мелкопромышленных потребителей. | К-1,5 |  | 8532 |  |  |
| 5. | Суммарная расчетная нагрузка. |  |  | 27348 |  |  |
| 6. | Коэффициент мощности cosY | 0,93 |  |  |  |  |
| 7. | Полная нагрузка на подстанции |  |  | 29406 |  |  |
|  | Возможно присоединение к ГПП-1 и ГПП-2 (ОАО «Электросеть») |
| 8. | Трансформаторные подстанции РП-ТП-10/0,4кВ - 2 шт. ТП-10/0,4кВ 2 х 630 – 38 шт |  |  |
| 9. | Коэффициент загрузки трансформаторов | К3=0,59 |  |  |  |  |
| 10. | Строительная длина кабельной линии 10 кВ выполненная двумя кабелями | 4300м |  |  |  |  |

11.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение Линейного центра осуществляется автономно от собственных источников тепла в каждом районе, а именно от ТЭЦ ВАЗа. Подача теплоносителя к жилому массиву района осуществляется по тепломагистрали 1.  (средним диаметром 2Ø800 мм, протяженностью 11,4 км) Снабжает теплом кварталы по ул. Революционная (кв 1-кв 7, кв31,кв 32), имея перемычку с тепломагистралью 2 по ул. Дзержинского, Свердлова, Фрунзе. Из-за  существенной разности в  геодезических отметках  и отдаленности места расположения ТЭЦ ВАЗа от жилого сектора, для обеспечения устойчивого гидравлического режима теплоснабжения работают 3  промежуточные насосные станции (ПНС) на 3-х тепломагистралях.

Системы отопления и ГВС жилых домов подключены к тепловым сетям  через индивидуальные тепловые пункты, дома выше  13 этажей – через 42 ЦТП (центральные  тепловые пункты). Магистральные тепловые сети проложены надземно на эстакаде  и подземно в проходных   тоннелях. Внутриквартальные  сети - подземно в  проходных тоннелях  и в непроходных каналах.

Предприятие, обеспечивающее подачу тепла потребителям – ОАО «ТЕВИС». На его балансе 287,80 км тепловых сетей, из них магистральных -77,0км, внутриквартальных -197,0 км в двухтрубном исчислении. Согласно инвентаризационной оценке износ составляет 83,6 %. Производительность - 4374,9 тыс. Гкал.

# 11.5. Связь

В Тольятти 6-значные телефонные номера. Телефонный код города — 8482. В городе работает Самарский филиал ОАО «ВолгаТелеком». Существенную роль играют альтернативные операторы связи: «АИСТ» и «Инфолада». Имеются представительства федеральных операторов фиксированной связи «КОМСТАР» и «Голден Телеком». Обеспеченность населения Тольятти квартирными телефонными аппаратами составляет 307,8 телефонов на 1000 жителей.

11.6. Инженерная защита и подготовка территории

В целях повышения общего благоустройства территории предусматривается комплекс мероприятий по инженерной защите и подготовке территории:

- организация и сбор поверхностного стока ливнесточными коллекторами;

- очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях ливневой канализации;

- рекультивация нарушенных в результате строительства территорий, организация и проведение вертикальной планировки.

Ливневая канализация предусмотрена в пределах жилого массива по рельефу со стоком по дорогам и  со сбросом в существующую ливневую канализацию.

12. Транспорт и улично-дорожная сеть

12.1. Общая часть

Транспортная схема планируемой территории разработана в соответствии с проектными решениями генерального плана  г. Тольятти.

Инфраструктура внешнего автомобильного транспорта г.о. Тольятти представлена дорогами, отнесёнными в соответствии с Федеральный закон РФ от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», к разным классам и категориям.

Улицы Революционная, Дзержинского, Юбилейная, Спортивная – транспортно-пешеходные, имеют тротуары. Категории дорог и улиц определены следующие:

- улица Юбилейная (I категория)– магистральная улица общегородского значения;

- улицы Свердлова (I категория), Спортивная (III категория),  Приморский бульвар (II категория), Ленинский проспект (III категория)  – магистрали районного  значения.

- улицы  Революционная (I категория), Фрунзе (III категория), Дзержинского (II категория) – улицы местного значения.

Перевозки пассажиров по междугородным и пригородным маршрутам, а также связь с населёнными пунктами осуществляются автобусами. Пешеходные связи на планируемой территории обеспечиваются по тротуарам улиц, внутриквартальным пешеходным проездам и тротуарам. Пересечение проезжих частей пешеходами предусматривается по наземным переходам в установленных местах с обеспечением возможности подхода к остановкам общественного транспорта и к объектам культурно-бытового обслуживания, отдыха и спорта.

Целесообразным является планирование велодорожек вдоль основных улиц города, однако стоит также рассмотреть возможность их прокладки по второстепенным улицам и зелёным зонам, что уменьшит вредное воздействие выхлопных газов и шума на организм велосипедиста. Из маршрутов, проходящих по существующим тротуарам, на наш взгляд, первостепенное значение имеет маршрут "ул.Дзержинского-ул.Спортивная".

12.2. Городской транспорт, улицы и дороги

Обеспечение транспортом (обслуживающий и личный автотранспорт) будет осуществляться по улицам Революционная, Дзержинского, Юбилейная, Спортивная, Фрунзе, Свердлова, Приморский бульвар и Ленинский проспект.  Проектом  предусмотрены заезды с улиц Революционной, Дзержинского, Юбилейной, Спортивной, Фрунзе, Воскресенской, Свердлова, Ленинского проспекта, Приморского бульвара.

Общественный транспорт движется по улицам  Спортивная, Революционная, Юбилейная, Дзержинского, Фрунзе,  Свердлова, Приморскому бульвару и Ленинскому  проспекту.

Большинство улиц имеют разделительную полосу и местные дублирующие проезды. Практически все улицы имеют возможность для расширения проезжей части и увеличения числа полос движения автотранспорта на перспективу.

Проектом предусматривается строительство монорельсовой транспортной системы, которая свяжет ул. Дзержинского с ул.Спортивная. протяженность составит 4.25км, скорость следования до 5,6 км/час. Продолжительность поездки - 45 минут. В маршрут следования входят 6 станций, расстояние между которыми 800-900м.

Ширина улиц в пределах красных линий на протяжении участка планируемой территории принята следующая:

- улицы Революционной – 56м (4-6 полосы движения);

- улицы Юбилейной – 127м (8 полос движения);

- Приморский бульвар – 47м (6 полосы движения);

- улицы Фрунзе – 70м (6 полос движения);

- Ленинский проспект – 130м (6 полосы движения);

- улицы Свердлова – 110м (6-10 полос движения);

- ул. Дзержинского – 50м (5 полосы движения).

Ширина тротуаров по магистральным улицам принята 3-4.5м, по пешеходно-транспортным –3м.

По улицам осуществляется автобусное, троллейбусное, грузовое, легковое транспортное сообщение.

На территории предусмотрены открытые гостевые стоянки для временного хранения автомобилей, а также у объектов общественного назначения.

12.3 Расчет потребности в местах для парковки и постоянного

хранения автомобилей

Согласно СНиП 2.07.01-89* (п. 6.33, п. 6.34), местных нормативов (п. 11.9) общая обеспеченность парковками:

- для временного хранения автомобилей - 10%;

- для постоянного хранения автомобилей - 90%, в том числе за пределами селитебной территории – 10%, в подземных гаражах 25 маш./мест на 1000 жителей.

Согласно СНиП 2.07.01-89* (п. 6.36), местных нормативов (п.п. 3.5.151) размер земельного участка на одно машино-место наземной стоянки составляет 25м2.

Уровень автомобилизации в г. Тольятти составляет 354 машины на 1000 чел.

Согласно местным нормативам (п. 2.2.71) на территории застройки жилыми домами с земельными участками закрытые автостоянки следует размещать в пределах отведенного участка.

Следовательно, расчет потребности в местах для парковки и постоянного хранения автомобилей сделаем для территории, ограниченной улицами Революционная, Свердлова (территория под многоквартирными домами).

Исходя из расчетной жилищной обеспеченности 18 м2/чел., на рассматриваемой территории в существующих домах проживает 4639 чел.

Расчетное количество машино-мест:

4639/1000×354=1639 маш./мест

Для временных парковок потребуется:

1639/100×10=164 маш. /мест

Для постоянного хранения:

1639/100×90= 1475 маш./мест, из них

а) за пределами селитебной территории:

1475/100×10=148 маш./мест,

б) в пределах жилой территории:

1475 /100×90=1328 маш./мест,

в том числе:

- в подземных и многоуровневых гаражах:

4639/1000×25=116 маш./мест,

площадь земельного участка для 2-х этажного гаража:

S=116×20=2320 м2

- наземные парковки:

1328-116 =1212 маш./мест,

площадь земельного участка

S=1212×25=30300м2.

На данной территории существуют автостоянки постоянного и временного хранения на 827 машиномест, которые размещены  на уширениях проездов к жилым домам, разворотных площадках.

На расчетный период до 2015 года принимаем уровень автомобилизации 390 автомобилей на 1000 жителей. На рассматриваемой территории с учетом стоящихся  16-этажных жилых домов и строительства жилых домов на месте сносимых временных сооружений и гаражей будет проживать 7416 чел.

Расчетное количество автомобилей:

7416/1000×390=2892 маш. /мест,

Для временных парковок потребуется:

2892/100×10=289 маш. /мест,

Для постоянного хранения:

2892/100×90=2603 маш./мест, из них

а) за пределами селитебной территории:

2603/100×10=260 маш./мест,

б) в пределах жилой территории:

2603/100×90=2343 маш./мест,

в том числе:

- в подземных и многоуровневых гаражах:

7416/1000×25=185 маш./мест,

площадь земельного участка для 2-х этажного гаража:

S=185×20=3700 м2

- наземные парковки:

2343-185=2158 маш./мест,

площадь земельного участка:

S=2158×25=53950 м2.

Для проектируемых жилых 16-и этажных домов предусмотрены открытые автостоянки для временного хранения на специально выделенных площадках и на уширениях проездов к жилым домам на 123 машиномест. Для размещения расчетного количества автомобилей возможно использование дополнительной территории.

Согласно новым нормам в пределах жилой территории размещается гостевые парковки из расчета 40 машино-мест на 1000 жителей, остальные машины будут находиться в подземных или полуподземных автостоянках.

Как предложение: возможность размещения подземных гаражей под общественными и жилыми зданиями, под спортивными площадками, гостевыми автостоянками из расчета не менее 25 машино-мест на 1000 жителей.

Зоны общественных центров оборудуются открытыми стоянками кратковременного хранения автомобилей в соответствии с расчетами.

12.4. Расчет потребности парковочных мест для многофункционального центра по улице Фрунзе и  Ленинскому проспекту

Общая площадь сформированных участков X, XIII составляет 13076м2. Размер земельного участка на одно машино-место наземной стоянки составляет 25м2. Следовательно, на сформированных земельных участках можно организовать парковки на 523 машины.

13. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Для обеспечения беспрепятственного движения инвалидов  и инвалидов-колясочников места пересечения тротуаров, дорожек и проезжей части организовать без бордюров, либо устроить пандусы шириной 1м. То же и при примыкании дорожек к площадкам отдыха. Ширина пешеходных дорожек при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1.2-1.5м (с учетом габаритных размеров кресел-колясок). Продольный уклон при движении не должен превышать 50 %.  Входы в подъезды обеспечены пандусами. На детских площадках возможно использование малых архитектурных форм, которые предназначены специально для  инвалидов. Предусмотреть установку специальных информационных знаков.

14. Регулирование микроклимата

Размещение и ориентация жилых и общественных зданий  обеспечивает непрерывную продолжительность инсоляции жилых помещений и территорий для отдыха и игр детей: южнее 58° с.ш. — не менее 2,0 ч в день на период с 22 марта по 22 сентября. Расчет инсоляции и освещенности осуществляется на основании расчёта, приведённого в СНиП 23-05-95.

Размещение и ориентация зданий обеспечивают непрерывную продолжительность инсоляции в помещениях, предусмотренных Санитарными нормами и правилами обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки, утвержденными в установленном порядке.

15. Противопожарные мероприятия

Противопожарное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* приложение 1 * таблицы 1.

Проектом предусматривается доступность пожарных машин ко всем жилым домам и общественным зданиям. Ширина проездов принята согласно СНиП 2.07.01-89*. Здания, запроектированные в жилом районе, имеют степень огнестойкости II.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 - 8 м для зданий до 10 этажей включительно и 8 - 10 м для зданий свыше 10 этажей.

16. Рекомендации по охране окружающей среды

16.1. Общая часть

Основной задачей данного раздела является обеспечение санитарно-гигиенических условий работы и быта населения с оценкой влияния существующих, реконструируемых и проектируемых объектов на экологию микрорайона при решении вопросов рационального использования и охраны природных ресурсов: воздуха, воды, почвы, растительности. Общие сведения о проектируемой территории приведены в предыдущих разделах. Настоящий раздел разработан на основе действующих нормативных и рекомендующих документов: СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство».

16.2. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ

в атмосферу

К источникам загрязнения относятся: выхлопные газы от всех видов автотранспорта по окружающим улицам и проездам. В г. Тольятти сохраняется тенденция увеличения составляющей автотранспорта в общей величине валовых выбросов загрязняющих веществ. Это объясняется ростом численности парка автомобилей.

Для очистки и снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусматривается комплекс воздухоохранных мероприятий.

16.3. Комплекс мероприятий  по уменьшению

загрязняющих выбросов в атмосферу

Комплекс воздухоохранных мероприятий подразделяется проектом на планировочные и специальные.

К планировочным мероприятиям относятся такое размещение зданий, при котором обеспечивается проветриваемость территории, рассеивание пыли, инсоляция, а также организация проездов с минимальным объемом асфальтобетонных покрытий, способных при облучении солнцем выделять канцерогенные вещества, проектирование тупиковых проездов, по которым невозможно транзитное скоростное движение транспорта.

Специальными мероприятиями, направленными на сокращение объемов выбросов и на снижение приземных концентраций являются: озеленение улиц, проездов, устройство дорожек с покрытием из тротуарных плит, ограничение движения транзитного транспорта внутри жилой территории, снабжение всех источников выбросов прилегающих территориях пылегазоулавливающими установками, организация санитарно-защитных зон от стоянок транспорта согласно действующим нормативным документам.

Существующие озелененные территории общественно-деловых и культурно-развлекательных учреждений, иные внутриквартальные насаждения предлагается дополнительно благоустроить и озеленить.  Задача максимальной сохранности существующих насаждений имеет первостепенное значение.

Предусмотренные проектом мероприятия по озеленению должны способствовать повышению эффективности зеленых насаждений в санитарно-гигиеническом отношении: насыщению атмосферы легкими ионами, очищению ее от пыли, дыма, газов и уменьшению шума.

16.4. Охрана поверхностных и подземных вод

от  загрязнения и истощения

Возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются: поверхностные дождевые стоки и сточные воды от мытья и полива дорог и проездов, аварийные сбросы и дренажные воды, среди них и промышленные выбросы в атмосферу, которые затем осаждаются на поверхность как в виде пыли, так и с атмосферными осадками, и разнообразные бытовые и промышленные свалки, технологические утечки, животноводческие комплексы, внесение удобрений и целый ряд других.

Водоотведение и водосбор по рельефу местности предусмотрен по самотечным коллекторам на очистные сооружения поверхностных стоков. Очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока должна производиться на городских очистных сооружениях ливневой канализации.

16.5. Охрана почвы и растительности

Проектом предусматривается комплекс работ по планировке и благоустройству территории при сохранении существующих древесно-кустарниковых насаждений.

На участках перспективного строительства верхний плодородный почвенный слой снимается и хранится в обособленных местах, в дальнейшем он используется для устройства газонов и цветников.

Существующие зеленые насаждения и почвенный слой в местах, не подвергающихся вертикальной планировке, сохранить. После окончания застройки строительный мусор должен быть вывезен, см. раздел «Благоустройство».

16.6. Защита от шума, вибрации, электрических и

магнитных полей, излучений и облучений

Допустимые уровни шума для жилых и общественных зданий и прилегающих к ним территорий, шумовые характеристики основных источников внешнего шума, порядок определения ожидаемых уровней шума и требуемого их снижения в расчетных точках, методики расчета акустической эффективности архитектурно-планировочных и строительно-акустических средств снижения шума и основные требования по их проектированию приняты в соответствии со СНиП II-12-77.

Допустимые уровни вибрации в жилых зданиях соответствуют СНиП II-40-80 и Санитарным нормам допустимых вибраций в жилых домах, утвержденным в установленном порядке. Для выполнения этих требований предусмотрены необходимые расстояния между жилыми зданиями и источниками вибрации, применение на этих источниках эффективных виброгасящих материалов и конструкций.

Источники вибрации, электрических и магнитных полей, излучений и облучений в жилом районе не предусмотрено.

16.7. Природоохранные мероприятия

В целях предотвращения негативного воздействия существующих, реконструируемых и проектируемых объектов на состояние окружающей природной среды в проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- «посадка» проектируемых объектов на местности, которая бы исключала вырубку существующих зелёных насаждений;

- максимальное сохранение существующего рельефа местности;

- сохранение плодородного слоя в отвале с последующим использованием при озеленении территории (рекультивация);

- озеленение проектируемой территории (планировка газонов, посадка
деревьев и кустарников в сложившейся застройке при наличии свободных территорий);

- организованный отвод ливневых и талых вод по лоткам проездов.

В настоящее время большое внимание уделяется в нашей стране контролю загрязнений и охране окружающей среды от вредных выбросов на промышленных предприятиях при их эксплуатации и от загрязнений, происходящих при производстве строительных работ.

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе строительства рекомендуется осуществление следующих мероприятий:

1. Применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов в асфальтобетонных смесей, оттаивания грунта, прогрева строительных конструкций, разогрева материалов и подогрева воды.

2. Применение герметических емкостей для перевозки раствора и бетона.

3. Устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих, пылящих, материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств).

4. Оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов, уменьшающих образование отходов.

5. Соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, исключающих переделки.

6. Завершение строительства доброкачественной уборкой и благоустройством территории с восстановлением растительного покрова и дорожного покрытия.

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды в соответствии со СНиП 3.01.01-8-5.

17. Очистка территории и сбор твердых и пищевых отходов

17.1. Общая часть

На территории домовладений выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта.

Площадка предусматривается открытая, с водонепроницаемым покрытием, ограждаемая зелеными насаждениями.

Твердые бытовые отходы вывозятся мусоровозным транспортом.

Для сбора твердых бытовых отходов следует применять металлические контейнеры с крышкой.

Площадки для  установки контейнеров удалены от жилых домов на расстоянии 20 м.

В 12 этажных домах предусматривается мусоропроводы с требованием СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений».

Емкости с отходами не допускается выставлять за пределы мусоросборного помещения заблаговременно (ранее одного часа) до прибытия специального автотранспорта.

Сбор твердых отходов культурно-развлекательных центров, общественных зданий должно осуществляться компактерами.

Пищевые отходы следует собирать в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами о порядке сбора пищевых отходов и использование их для корма скота».

Сборы пищевых отходов от жилых домов домоуправления (ТСЖ) производятся по согласованию с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Временное хранение пищевых отходов в объектах торговли и общественного питания предусматривается только в охлаждаемых камерах.

17.2. Уборка жилых и общественных территорий

На всех улицах, в парках, скверах, возле торговых, общественных зданий и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны.

Расстояния между урнами - 20 м, в местах особого скопления (торговый центр, центральная площадь, культурно-развлекательный центр). Ответственность за содержание урн в чистоте несет организация, осуществляющая уборку.

Механизированная уборка проезжих улиц и тротуаров производится в плановом порядке специализированными организациями.

В местах особого скопления людей торговые центры, культурно-развлекательные центры предусматриваются общественные туалеты, встроенные в данные предприятия.

17.3. Ответственность за санитарное содержание территорий

населенных мест

Учреждения по эксплуатации зданий, жилищные отделы предприятий и учреждений, коменданты и управляющие домами должны:

- своевременно заключать договоры на удаление бытовых отходов;

- проводить разъяснительную работу и организовывать население для выполнения мероприятий по соблюдению санитарных правил содержания территорий населенных мест;

- оборудовать площадки с водонепроницаемым покрытием под мусоросборники;

- обеспечивать сборниками и инвентарем, применяемыми для сбора пищевых отходов, уличного и дворового смета;

- принимать меры по обеспечению регулярной мойки и дезинфекции мусороприемных камер, площадок и ниш под сборники, а также сборников отходов.

Предприятиям по уборке следует:

- своевременно осуществлять (в соответствии с договорами) вывоз твердых и жидких бытовых отходов с территорий жилых домов, организаций, учреждений и предприятий;

- составлять на каждую спецмашину маршрутные графики со схемой движения;

- корректировать маршрутные графики в соответствии с изменившимися эксплуатационными условиями;

- обеспечивать обязательное выполнение утвержденных маршрутных графиков и т.д.

18. Охрана памятников истории и культуры

В соответствии с генеральным планом г. Тольятти, на проектируемой территории имеются объекты культурного наследия:

- зона охраняемого городского ландшафта («Парк победы» в квартале улиц Фрунзе – Юбилейная – Революционная)

На проектируемой территории следует соблюдать требования законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации. Проектом планировки территории не предусмотрены снос, перемещение или другие изменения состояния объекта культурного наследия. Изменение состояния объекта допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

19. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица 32

| № | Наименование | Ед. измерения | Рекомендуемая обеспеченность | Современное состояние на 2011 год | Расчетный срок на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | А. Территория |  |  |  |  |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Территория микрорайона в красных линиях | га | - | 156 | 156 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - территория жилой застройки, из них: а) многоэтажная (от 5 эт) застройка; б) среднеэтажная (2-4 эт.) застройка | га | - | 11,23 6,81 4,42 | 15,83 11,42 4,42 |
|  | - объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения микрорайонного значения | га | - | 16,5 | 30,64 |
|  | - объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения внемикрорайонного значения | га | - | 48,54 | 37,98 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | 0.15 | 0.15 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемой территории участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | - | 7,94 | 10,73 |
| 1.3 | Коэффициент застройки | % | - | 7.07 | 7.32 |
| 1.4 | Коэффициент плотности застройки | тыс.м²/га | 7.0 | 1.77 | 2.09 |
| 1.5 | Из общей площади проектируемой территории: а) земли федеральной собственности; б) земли субъектов Российской Федерации; в) земли муниципальной собственности г) земли частной собственности | га |  | 156 - 0.18 - - | 156 - 0.18 - - |
| 2 | Население |  |  |  |  |
|  | Численность населения | чел | 12055 | 4639 | 7416 |
| 2.2 | Плотность населения (для жилищной обеспеченности 18 м2/чел) | чел./га | 330 | 300 | 280 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | м2 | - | 96899.8 | 146992.6 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | - | 7.57 | 9.22 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | - | 83493.9 | 143862.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.4 | Новое строительство: - многоэтажное | м2 | - | 50092.8 | - |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения (всего/1000 чел) | мест | 70 на 1000 чел | - | 520 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы (всего/1000 чел) | мест | 165 на 1000 чел | - | - |
| 4.3 | Поликлиники, в том числе (всего/1000 чел) | посещение в см. | 26 на 1000 чел | - | - |
| 4.4 | Предприятия торговли, в том числе: а) продовольственными товарами; б) непродовольственными товарами | м2 | 280 100 180 | 2240 | - - |
| 4.5 | Аптеки | объект | 1 на 20 тыс. жит. | 1 | - |
| 4.6 | Отделение связи | объект | IV-V гр. до 9 тыс. чел | - | - |
| 4.7 | Филиалы банков, операционное место | мест | 1 на 2-3 тыс. чел | 16 | - |
| 4.8 | Жилищно-эксплуатационные службы, объект | объект | 1 на 20 тыс. чел | - | - |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные и спортивно-развлекательные сооружения (площади зала) | м2 | 30 на 1000 чел | 222 | 15740 |
| 4.10 | Помещения для досуга и любительской деятельности | м2 площ. пола на 1 тыс. чел | 50-60 | 363 | 1404 |
| 4.11 | Культовые объекты | объект | - | 1 | 3 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети- всего, в том числе: | м | - | 10592.4 | 10592.4 |
|  | - магистральные улицы общегородского значения с регулируемым движением - | м | - | 4282.5 | 4282.5 |
|  | - улицы и проезды местного значения | м | - | 6309.9 | 6309.9 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта, в том числе: | м | - | 9417.9 | 9417.9 |
|  | - троллейбус | м | - | 9417.9 | 9417.9 |
|  | - автобус | м | - | 9417.9 | 9417.9 |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей, в том числе |  |  |  |  |
|  | - постоянного хранения | машино-мест |  | 1475 | 2603 |
|  | - временного хранения | машино-мест |  | 164 | 289 |

20. Проект межевания территории

20.1. Общие положения

В качестве исходных данных для выполнения проекта межевания использовались следующие сведения и материалы:

1) проект планировки территории, ограниченной улицами Революционная, Дзержинского, Юбилейная, Спортивная, выполненный ООО «НПП «Инженер»;

2) сведения об объектах недвижимости и об объектах нового строительства в границах территории разработки проекта межевания (Таблица 32);

3) сведения государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта межевания, полученные в ФБУ «Кадастровая палата» по Самарской области на бумажных и электронных носителях, эта информация сведена в приложение;

4) координаты красных линий, разработанные в составе проекта планировки территории, ограниченной улицами Революционная, Дзержинского, Юбилейная, Спортивная г. Тольятти;

5) технические сведения на многоквартирные дома и иные объекты недвижимости, а так же нормативные размеры земельных участков (Таблица 1 и 2) использованы из разработанного проекта планировки территории.

Исходной планово–картографической основой для разработки проекта межевания явились материалы топографической съемки, выполненные ООО «НПП «Инженер» в масштабе 1:500.

Данным проектом не формируются границы земельных участков, занятых индивидуальной жилой застройкой, гаражными боксами и отдельно стоящими гаражами. Поэтому сведения о таких объектах в проекте межевания территории не приводятся.

Сведения

об объектах недвижимости и об объектах нового строительства,

расположенных в границах территории разработки проекта межевания

Таблица 33

| № п/п | № зем. участка | Наименование объекта | Почтовый адрес | Правообладатель, вид права | Кадастровый номер зем. участка и дата внесения его в гос. кадастр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 | Многоквартирный дом | ул.Революционная, 3 |  | - |
|  | 8 | Многоквартирный дом | ул.Революционная, 7 |  | - |
|  | 14 | Многоквартирный дом | ул.Революционная 11 |  | - |
|  | 20 | Жилой комплекс №1 | ул.Революционная, 3 | _ | 63:09:0101160:511 03.06.2008 |
|  | 21 | Жилой дом поз.31-Б-4 с торгово-офисными помещениями и ТП-№1043112 | ул.Революционная | _ | 63:09:0101160:13 15.02.2005 |
|  | 22 | Жилой комплекс №1 | ул.Юбилейная, 2 | _ | 63:09:0101160:512 03.06.2008 |
|  | 23 | Магазин «Универсам» ООО «Инвест-Гарант» | ул.Революционная, 5 | _ | 63:09:0101160:1 03.02.2003 |
|  | 24 | ГСК ТДЦ Восточный Дублер | ул.Юбилейная, 2А ул.Юбилейная, 2Б и ул.Юбилейная,2В | _ | 63:09:0101160:4 30.01.2003 |
|  | 25 | Административно- хозяйственное здание | ул.Юбилейная, 2г | _ | 63:09:0101160:15 |
|  | 26 | Объект временного использования – павильон модульного типа | ул.Революционная, 7А | _ | 63:09:0101160:9 20.12.2003 |
|  | 27 | магазин "Цветы" | ул.Революционная | _ | 63:09:0101160:509 19.11.2005 |
|  | 28 | Здание кинотеатра «Сатурн» | ул.Революционная, 9 | кинотеатр «Сатурн» Собственность | 63:09:0101160:11 17.08.2004 |
|  | 29 | Поволжский православный институт им. Святителя Алексия, митрополита Московского и православно-просвя-тительского центра с инженерно-техничес-ким обеспечением | ул.Юбилейная, 4 | _ | 63:09:0101160:17 05.03.2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 30 | Объект временного использования – рекламная установка №11086 | ул.Юбилейная | _ | 63:09:0101164:6 06.12.2003 |
|  | 31 | Рекламная установка | ул.Революционная | _ | 63:09:0101164:7 06.12.2003 |
|  | 32 | Ночная автостоянка | ул. Свердлова | _ | 63:09:0101164:518 12.05.2009 |
|  | 33 | Для завершения строительства лечебнооздоровительного комплекса МСП | ул. Свердлова, 31А | Сведения о земельном участке носят временный характер | 63:09:0101164:519 |
|  | 34 | Соборный комплекс | ул.Революционная, 19 | Приход в честь Преображения Господня г.Тольятти Собственность | 63:09:0101164:509 19.11.2005 |
|  | 35 | Спортивный комплекс «Спутник» | ул.Юбилейная, 6Б | МО городской округ Тольятти Собственность | 63:09:0101164:15 14.02.2005 |
|  | 36 | Жилой дом поз.32-А-4 с магазином | ул.Революционная | _ | 63:09:0101164:18 03.10.2005 |
|  | 37 | Торгово-остановочный комплекс | ул.Революционная | Российская Федерация Собственность | 63:09:0101164:1 14.07.2003 |
|  | 38 | Трансформаторная подстанция №1043224 | ул.Революционная, 11А | _ | 63:09:0101164:20 |
|  | 39 | Трасса электрокабеля 10кВт | ул.Революционная | _ | 63:09:0101164:24 08.09.2007 |
|  | 40 | Гостиница «Юбилейная» | ул.Юбилейная, 6 | _ | 63:09:0101164:8 06.12.2003 |
|  | 41 | Торговый комплекс «Город цветов» | ул.Революционная, 15 | _ | 63:09:0101164:2 15.09.2003 |
|  | 42 | Здание дома мод и здание гаража | ул.Революционная, 13 | «ДОМ МОД» Собственность | 63:09:0101164:508 19.11.2005 |
|  | 43 | Трансформаторная подстанция | ул.Юбилейная, 6А | «Производственная маркетинго-коммер-ческая фирма «Лада-Маком» Собственность | 63:09:0101164:16 06.04.2005 |
|  | 44 | Пивной бар | ул.Юбилейная, 6А | _ | 63:09:0101164:17 06.04.2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 45 | Административно-торговый комплекс | ул.Революционная, 13 | _ | 63:09:0101164:22 12.09.2006 |
|  | 46 | Торгово-развлекательный комплекс с обустройством парковой зоны | ул.Юбилейная | _ | 63:09:0101164:23 12.09.2006 |
|  | 47 | Элемент благоустройства в соответствии с согласованным проектом | ул.Революционная | _ | 63:09:0101164:9 14.05.2004 |
|  | 48 | Универсальный комплекс с инженерно-техническим обеспечением | ул.Революционная | _ | 63:09:0101177:6 14.09.2007 |
|  | 49 | Монументальная декоративно-скульптурная композиция «Транспорт» | ул.Революционная, 13 | Сведения о земельном участке носят временный характер | 63:09:0101164:523 14.03.2011 |
|  | 50 | Монументальная декоративно-скульптурная композиция «Транспорт» | ул.Революционная, 19 | МО городской округ Тольятти | 63:09:0101164:521 06.12.2010 |
|  | 51 | Ливневая насосная станция 3 21 | ул.Революционная, 21 | _ | 63:09:0101164:520 17.09.2009 |
|  | 52 | Здание многофункционального назначения | ул.Юбилейная, 8 | _ | 63:09:0101173:509 26.05.2008 |
|  | 53 | Здание многофункционального назначения | Ленинский проспект | Сведения о земельном участке носят временный характер | 63:09:0101173:512 14.07.2010 |
|  | 54 | Рекламная установка | ул. Фрунзе | _ | 63:09:0101173:4 06.12.2003 |
|  | 55 | Здание ЛНС-ДКИТ | ул.Юбилейная, 10 | _ | 63:09:0101173:511 25.09.2008 |
|  | 56 | Универсальный концертно- зрелищный зал на 2500 мест | ул.Юбилейная | Сведения о земельном участке носят временный характер | 63:09:0101173:514 03.09.2010 |
|  | 57 | Административное здание, гостиница, туристический центр и здание многофункционально назначения | ул.Юбилейная, 8 | Сведения о земельном участке носят временный характер | 63:09:0101173:515 02.02.2011 |
|  | 58 | Административно-торговый комплекс с инженерно-техническим обеспечением | ул.Революционная, 13 | Сведения о земельном участке носят временный характер | 63:09:0101164:522 26.01.2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 59 | Парк культуры и отдыха «Победа» (зона № Р-1) | ул.Юбилейная | _ | 63:09:0101177:5 15.01.2007 |
|  | 60 | Строительство многофункционального общественно-культурного центра | ул.Революционная | _ | 63:09:0101177:3 15.01.2007 |
|  | 61 | Гостиничный комплекс с инженерно техническим обеспечением | ул.Революционная | _ | 63:09:0101179:8 03.10.2007 |
|  | 62 | Туристическо-развлекательный комплекс торговыми помещениями и подземной автостоянкой | ул.Революционная | Сведения о земельном участке носят временный характер | 63:09:0101179:507 02.03.2010 |
|  | 63 | Католический храм с инженерно-техничес-ким обеспечением | Приморский бульвар | Сведения о земельном участке носят временный характер | 63:09:0101179:508 11.03.2010 |
|  | 64 | Дворец спорта «Волгарь» | Приморский бульвар,37 | МУ спорта Дворец спорта « Волгарь» г.о.Тольятти; МО городской округ Тольятти Собственность | 63:09:0101179:2 08.12.2003 |
|  | 65 | Культурно-выставочный комплекс | ул.Революционная | _ | 63:09:0101179: 5 03.04.2006 |
|  | 66 | Высотная гостиница | ул.Юбилейная, 40 | «Приморское» Постоянное бессрочное пользование Собственность | 63:09:0101179: 504 21.11.2008 |
|  | 67 | Высотная гостиница | ул.Юбилейная, 40 | «Приморское» Собственность | 63:09:0101179: 505 21.11.2008 |
|  | 68 | Высотная гостиница | ул.Юбилейная, 40 | «Приморское» Собственность | 63:09:0101179: 506 21.11.2008 |
|  | 69 | Объект дорожного хозяйства – автодорога по ул. Юбилейная | ул.Юбилейная, участок от ул. Дзержинского до ул. Свердлова | _ | 63:09:0000000:868 22.11.2010 |
|  | 70 | Нежилое здание | ул.Революционная, 5А | Кириченко Владимир Александрович Собственность | 63:09:0101160:5 10.10.2003 |
|  | 71 | магазин «Универсам» | ул.Юбилейная | _ | 63:09:0101160:2 03.02.2003 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 72 | 2-х комплексное общежитие | ул.Революционная | Сведения о земельном участке носят временный характер | 63:09:0101160:516 25.05.2011 |
|  | 73 | 2-х комплексное общежитие | ул.Революционная, 7 | Сведения о земельном участке носят временный характер | 63:09:0101160:517 25.05.2011 |
|  | 74 | Жилой дом с торговыми помещениями и ТП-№104111 | ул.Революционная | _ | 63:09:0101160:14 15.02.2005 |
|  | 75 | Распределительный газопровод высокого давления 1 категории | Ленинский проспект |  | 63:09:0101173:6 |
|  | 76 | Объект временного использования - рекламная установка № 11096 |  |  | 63:09:0101173:2 |
|  | 77 | Объект временного использования - рекламная установка № 11096 |  |  | 63:09:0101173:3 |
|  | 78 | Автозаправочная станция стационарного типа на три колонки в соответствии с градостроительной зоной № Т-3 | ул.Юбилейная, 67а | Российская Федерация | 63:09:0000000:14 26.02.2004 |

20.2. Формирование проектных границ земельных участков

Формирование проектных границ земельных участков производится в пределах красных линий, ограничивающих территорию разработки проекта межевания и отделяющих территории общего пользования от внутриквартальных территорий, подлежащих передаче физическим и юридическим лицам на различном праве, в том числе собственникам помещений многоквартирных жилых домов. Границы земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков (при их наличии) и проездов, естественным границам, границам отвода магистральных инженерно-транспортных коммуникаций.

При разработке проекта межевания территории обеспечено соблюдение следующих требований:

- границы проектируемых земельных участков установлены в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости и земельных участков, включая проезды, проходы к ним, путем установления границ территорий общего пользования, в том числе внутри красных линий, а также путем установления зон действия ограничений на право доступа к земельным участкам (объектам недвижимости);

- границы существующих земельных участков при разработке проекта межевания не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель для государственных нужд в соответствии с законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков, а так же при выявлении кадастровых ошибок в отношении земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости;

- учет нормативных размеров земельных участков под многоквартирными домами для передачи в общую долевую собственность собственникам помещений в многоквартирном доме, рассчитанных в соответствии с требованиями «Свода правил по проектированию и строительству «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах СП 30-101-98».

Расчеты нормативных размеров земельных участков под многоквартирными домами приведены в Таблице 1.

Для обеспечения подъезда к формируемым земельным участкам и расположенным на них объектам недвижимости сформированы соответствующие зоны ограничений (сервитуты). Характеристики земельных участков, сформированных для предоставления физическим и юридическим лицам, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, и площади установленных сервитутов, представлены в Таблице 34.

Расчет размера земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (доля в общей площади), и удельного показателя земельной доли на 1кв.м. помещений в этом доме приведен в Таблице35. Расчет размера земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, производится путем деления общей площади земельного участка на общую суммарную площадь помещений всех многоквартирных домов, для которых сформирован единый земельный участок, затем полученное значение умножаем на общую площадь помещений в конкретном многоквартирном доме:

Sзу_д = Sзу_общ /Sпом_общ.* Sпом.

Расчет удельного показателя земельной доли производится путем деления земельной доли участка многоквартирного дома на общую площадь помещений в многоквартирном доме по формуле:

Узд = Sзу_д /Sпом., где

Узд – удельный показатель земельной доли под многоквартирным домом

на 1 кв.м. помещений;

Sзу_общ – общая площадь земельного участка под многоквартирными

домами, м2

Sзу_д – площадь земельного участка под многоквартирным домом, м2

Sпом_общ – общая суммарная площадь помещений в многоквартирных домах,

для которых сформирован единый земельный участок, м2

Sпом – общая площадь помещений в многоквартирном доме, м2.

Проект межевания территории выполнен в масштабе 1:2000.

Характеристики формируемых земельных участков,

планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам,

в том числе собственникам помещений

многоквартирных домов

Таблица 34

| № п/п | № земельного участка | Наименование объекта | Почтовый адрес многоквартирного дома | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая площадь, м2 | В том числе, публичный сервитут, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| й | 1 | Многоквартирный дом | ул. Революционная, 3 | 24710 | 1424 |
|  | 8 | Многоквартирный дом | ул. Революционная, 7 | 25150.9 | 1601 |
|  | 14 | Многоквартирный дом | ул. Революционная 11 | 28267.3 | 1238 |

Расчет земельной доли участка под многоквартирным домом и удельного показателя земельной доли

Таблица35

| № п/п | № земельного участка | Почтовый адрес многоквартирного дома | Общая площадь формируемого земельного участка, м2 | Размер земельного участка многоквартирного дома, м2 (доля в общей площади) | Общая суммарная площадь помещений, м2 (для группы домов) | Общая площадь помещений, м2 | Удельный показатель земельной доли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1 | ул. Революционная, ж/д№3, к1 | 24710 | 13291.9 | 30675 | 16409.8 | 0.89 |
|  |  | ул. Революционная ж/д№3, к2 |  | 7155.3 |  | 8833.7 | 1.04 |
|  |  | ул. Революционная, ж/д№3, к3 |  | 4399.1 |  | 5431.0 |  |
|  | 8 | ул. Революционная, ж/д№7, к1 | 25150.9 | 14327.2 | 28927 | 16468.0 | 0.89 |
|  |  | ул. Революционная, ж/д№7, к2 |  | 7630 |  | 8770.1 | 1.04 |
|  |  | ул. Революционная, ж/д№7, к3 |  | 3209.4 |  | 3689.0 |  |
|  | 14 | ул. Революционная ж/д№11, к1 | 28267.3 | 16527.48 | 27390.5 | 15891.8 | 0.89 |
|  |  | ул. Революционная ж/д№11, к2 |  | 6352.01 |  | 6107.7 | 1.04 |
|  |  | ул. Революционная ж/д№11, к3 |  | 5606.64 |  | 5391.0 |  |

20.3. Обоснование принятых решений по проекту межевания

При разработке проекта межевания территории существующей застройки в границы земельных участков включены территории, занятые непосредственно многоквартирными домами и иными объектами недвижимости, входящими в состав общего имущества, а также прилегающие к ним территории, необходимые для обеспечения их функционирования (обслуживания), с учетом требований градостроительных нормативов, противопожарной безопасности, санитарных и иных норм, обеспечивающих нормальные условия проживания и пребывания граждан: проезды и проходы, открытые площадки для временного хранения автомобилей, придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха и игр детей, хозяйственные площадки. В случае, если группа многоквартирных домов образуют с общим двором единую, физически неразделимую территорию, для них сформирован единый земельный участок.

Границы земельных участков под многоквартирными домами установлены в соответствии с основным функциональным назначением объектов, а размеры не превышают размера нормативной площади, рассчитанной в соответствии с требованиями «Свода правил по проектированию и строительству «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах СП 30-101-98». Для группы домов размер земельного участка не превышает суммарного значения нормативных площадей. При этом рассчитана земельная доля многоквартирного дома от общей площади формируемого земельного участка и удельный показатель земельной доли на 1 кв. м. помещений в доме (Таблица 33).

При разработке проекта установлены сервитуты для обеспечения:

- беспрепятственного использования объектов общего пользования (проезды и проходы к зданиям и сооружениям), объектов инженерной инфраструктуры;

- доступа на участок представителей соответствующих служб для эксплуатации и ремонта существующих и прокладку новых сетей и объектов инфраструктуры;

- проезда пожарных машин в случае возникновения чрезвычайной ситуации и других целей.

Решение о выполнении землеустроительных действий с целью уточнения границ земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости, предусмотренных проектом межевания территории, принимается собственником объекта недвижимости после утверждения проекта межевания в установленном действующим законодательством порядке.

Имеющаяся свободная территория состоит из разрозненно локализованных участков. Эти участки возможно использовать под проектирование на них социально значимых объектов для данной территории. Эта задача решается в рамках разработки проекта планировки территории.

21. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

территории

Таблица 36

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2010 год | Расчетный срок на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | м2 | 1560000 | 1560000 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию, в том числе: | м2 | 954400 | 1110200 |
|  | - территория жилой застройки, из них: | м2 | 112300 | 158300 |
|  | - территории многоэтажной застройки (от 5 эт.) | м2 | 68100 | 114200 |
|  | - территории 2-4-этажной застройки | м2 | 44200 | 44200 |
|  | - объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения микрорайонного значения | м2 | 244400 | 413700 |
|  | - объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения внемикрорайонного значения | м2 | 485400 | 379800 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию, в том числе | м2 | 605600 | 449800 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | м2 | 370814 | 249826.4 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | м2 | 178786 | 178786 |
|  | -прочие территории общего пользования | м2 | 56000 | 21187.6 |

ПРИЛОЖЕНИЯ