Общество с ограниченной ответственностью «СРЕДА»

Объект: Гараж №103. Реконструкция.

Адрес объекта: Самарская область, г. Тольятти,

Автозаводский район, ул. Офицерская, 35

ПРОЕКТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

отклонения от предельных параметров разрешённого строительства (реконструкции) объекта капитального строительства.

3/2021-02-ПО

Тольятти 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СРЕДА»

Объект: Гараж №103. Реконструкция.

Адрес объекта: Самарская область, г. Тольятти,

Автозаводский район, ул. Офицерская, 35

ПРОЕКТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Отклонения от предельных параметров разрешённого строительства (реконструкции) объекта капитального строительства.

3/2021-02-ПО

Директор						Малахов А.Н.

Главный инженер проекта				Караблина Л. И.

Тольятти              2022 г.

# Содержание

| № п/п | Наименование | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные | 4 |
| 2 | Сведения о функциональном назначении объекта |  |
| 3 | Характеристика земельного участка, предоставленного для эксплуатации объекта | 6 |
| 4 | Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства | 7 |
| 5 | О потребности в системах инженерно-технического обеспечения, общая информация о планируемых объёмах ресурсов, необходимых для функционирования объекта | 8 |
| 6 | О территориях, подверженных риску негативного воздействия | 8 |
| 7 | Год ввода в эксплуатацию. |  |
| 8 | Заверение проектной организации | 8 |
| 9 | Приложение: Выписка из реестра членов СРО. Градостроительный план земельного участка. Акт приёмки законченного строительством объекта от 07.03.2002 г. Выписка из ЕГРН на земельный участок. Выписка из ЕГРН на здание гаража. Договор аренды земельного участка. Выписка из протокола общего собрания ГСК №103. |  |

# Общие данные.

Данное проектное обоснование отклонения от предельных (минимальное и максимальное количество этажей зданий, строений и сооружений -1-5) параметров разрешённого строительства (реконструкции) объекта капитального строительства «Гараж №103. Реконструкция» по адресу:

Самарская обл. г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Офицерская 35,

выполнено в соответствии со следующими документами:

- Техническое задание на проектирование.

- Предпроектная документация разработанная ООО «СРЕДА».

- Градостроительный план земельного участка №РФ-63-2-09-0-00-2020-3916 от 15.12.2020 г.

- Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы г. о. Тольятти №1059 от 24.12.2008 г. в редакции №439 от 19.02.2020 г.

- Сведения о функциональном назначении объекта

Функциональное назначение здания – здание гаражно-строительного кооператива №103.

Целью получения разрешения на  отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объекта капитального  строительства является приведение в соответствие фактических параметров здания, введённого в эксплуатацию в 2002 году и Правил землепользовании и застройки (в части количества этажей) для последующей реконструкции здания гаража.

Объект имеет следующие технико-экономические показатели

| Наименование показателей | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.Площадь участка | га | 0,68 |
| 2.Площадь застройки | М2 | 3808 |
| 3.Общая площадь здания | М2 | 22 109,7 |
| 4.Строительный объем | М3 | 12 160 |
| 5.Количество этажей здания | Шт. | 6 |
| 6.Вместимость гаража | машиномест | 574 |

- Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.

Земельный участок, на котором планируется проводить реконструкцию здания гаража, расположен по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Тольятти, г. Тольятти,  Автозаводский район,

ул. Офицерская, 35.

Кадастровый номер земельного участка: 63:09:0101155:507

В соответствии с Градостроительным планом земельного участка №РФ-63-2-09-0-00-2020-3916 от 15.12.2020 г., объект находится в месте допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Градостроительная зона Ж-4. Зона многоэтажной жилой застройки.

Разрешённый вид использования земельного участка – объекты гаражного назначения (2.7.1.).

Участок проектирования расположен в климатическом районе IIB.

Рельеф земельного участка относительно ровный с незначительным понижением в южном направлении. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 82,50 м до 82,67 м.

Общая площадь земельного участка – 6800 кв. м.

Объекты, включённые в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на участке отсутствуют.

Планируемая реконструкция здания не нарушает существующие транспортные связи и существующие коммуникации.

.

- Предельные (минимальные и максимальные) параметры разрешённого строительства (реконструкции) объектов капитального строительства на конкретном земельном участке:

- Предельные (минимальное и (или) максимальное) размеры земельного участка для гаражей и стоянок легковых автомобилей – не подлежит ограничению.

- Минимальные отступы  от границ земельных участков, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений, за пределами которых запрещено строительство – не подлежит ограничению.

- Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений и сооружений – не подлежит ограничению.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: -зданий, строений, сооружений – 60%.

| Наименование параметра | По ПЗЗ | По расчёту проекта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемая, как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка зданий, строений, сооружений. | 60 % | 59,88% | Не требуется отклонение от предельных параметров. |

- Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей зданий, строений, сооружений -1-5.

| Наименование параметра | По ПЗЗ | По факту | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей зданий, строений, сооружений. | 1-5 | 6 | Требуется отклонение от предельных параметров разрешённого строительства в части количества этажей. |

Здание гаража с кадастровым номером 63:09:0101155:644 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Офицерская, д 35 введено в эксплуатацию в 2002 году с количеством этажей – 6 (в том числе три – подземные), то есть, до утверждения  Правил Землепользования и Застройки.

Несоответствие фактических  параметров здания утвержденному строительному регламенту не позволяет провести реконструкцию объекта.

- О потребностях в системах инженерно-технического обеспечения, общая информация о планируемых объёмах  ресурсов, необходимых для функционирования объекта:

- электроснабжение – 15 кВт.

- О территориях, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду (если отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства может оказать такое негативное воздействие на окружающую среду):

- нет

- Год ввода в эксплуатацию.

Здание гаража по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район,

ул. Офицерская 35, введено в эксплуатацию  в 2002 г. с количеством этажей – 6 (в том числе 3 подземных).

Акт приемки законченного строительством объекта № 1005-6/р от 15.03.2002г.

8.О соблюдении требований технических регламентов.

Решения, содержащиеся в эскизном проекте, подтверждают соблюдение требований технических регламентов.

Для указанного земельного участка, при отклонении от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, требования технических регламентов соблюдаются.

Директор  ______________________ Малахов А.Н.