Противогаз нового поколения

Одним из способов защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного и военного характера является использование индивидуальных средств защиты. К таковым относятся средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи, медицинские средства защиты.

Средства защиты органов дыхания и кожи нужны теперь не только военнослужащим на случай применения отравляющих веществ в ходе боевых действий.

Они нашли широкое применение и в мирные дни, особенно на предприятиях, изготавливающих или использующих в производстве аварийно химически опасные вещества (АХОВ). В противогазах приходится работать отрядам газо- и горноспасателей,  их надевают пожарные в сильно задымленных и загазованных помещениях, используются  всем населением при авариях на предприятиях с выбросом, выливом АХОВ и других химически опасных веществ. В настоящее время для защиты населения используется и состоит на обеспечении гражданский противогаз ГП-7 и его модификации (ГП-7В, ГП-7ВМ).

На сегодня противогазы, созданные в России, по основным своим характеристикам не уступают, а в ряде случаев и превосходят зарубежные аналоги.

Одной из таких новых разработок является гражданский противогаз ГП-21(2013года), который поступает на смену противогазу ГП-7, и предназначен для защиты населения,  в том числе личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны, от отравляющих веществ (ОВ), радиоактивной пыли (РП), биологических аэрозолей (БА), радиоизотопов йода и его органических соединений, аварийно химически опасных веществ (АХОВ) и аварийно химически опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД).

Особенностями гражданского противогаза ГП-21в том, что он может применяться во всех климатических зонах Российской Федерации при температуре от минус 40°С до плюс 40°С, содержании кислорода в воздухе не менее 18% (объемных).

Противогаз гражданский ГП-21 обеспечивает возможность приема воды в зараженной атмосфере - снабжëн более удобным и надëжным устройством для питья воды, чем у других противогазов. Общее поле зрения - не менее 80%.

Противогаз обеспечивает защиту:

а) от паров фосфорорганических отравляющих веществ (ОВ) типа зарин, зоман, Vх; кожно-нарывных ОВ типа иприт; ОВ общеядовитого действия - хлористого циана, синильной кислоты;

б) от следующих аварийно химических опасных веществ (АХОВ) при концентрациях 100 ПДК (по ГОСТ 12.1.005) в течение 60 минут:

- паров органических веществ (ацетонитрала, метилакрилата, нитрила акриловой кислоты, формальдегида, хлорпикрина, сероуглерода и др.);

- не органических газов (хлора, сероводорода, фосгена и др.);

- кислых газов (сернистого ангидрида, хлористого и фосфористого водорода и др.);

- аммиака и его органических производных (диметиламина и других аминов);

- оксидов азота.

Гражданский противогаз ГП-21состоит из цельнометаллической фильтрующе-поглощающей коробки с металлическим дном; лицевой части МП-3; сумки; смазки.

При этом:

- Масса фильтрующе-поглощающей коробки не более 170 г.

- Масса противогаза без сумки, дополнительного элемента и защитного экрана (капюшона) не более 600 г. - это легче, чем ГП-7, ГП-7б, ГП-9.

- Гарантийный срок хранения - 10 лет. Лицевая часть и панорамное стекло выполнены из термопласта, обладает улучшенным обзором (более 80%), а так же имеет переговорное устройство.

- Масса лицевой части не более 400г.

Данный противогаз хорош и тем, что количество ростов лицевой части противогаза  всего 2 (тогда как маски ГП-7 имеют 4 роста), что является удобным для подгона под размер головы. То есть универсальность размерного ряда в значительной степени облегчает снабжение населения, работников и формирований ГО.

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н введены в действие новые Межотраслевые правила (далее Правила) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда; на работах, выполняемых в особых температурных условиях а также на работах связанных с загрязнением.

Учитывая то,  что законодательство Российской Федерации  (в частности Трудовой Кодекс РФ (ст.212), выше названные Правила) полномочия по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты возлагает на работодателей, то принятие на вооружение гражданского противогаза ГП-21будет ещё один шагом на пути к совершенствованию способов защиты населения и персонала предприятий в области гражданской обороны и  охраны труда.

Преподаватель МБОУ ДПО (ПК) С  «Курсы ГО г. Тольятти»

Чорненький В.Ф.